AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT STANDARTI

İNŞAAT İŞLƏRİ ÜÇÜN SIX DAĞ SÜXURLARINDAN

QIRMADAŞ VƏ ÇINQIL

Texniki şərtlər

AZS 473 – 2011

(ГОСТ 8267-93)

Rəsmi nəşr

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi

M ü q ə d d i m ə

1. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin  S.Ə.Dadaşov adına Elmi-Tədqiqat və  Layihə-Konstruktor İnşaat Materialları İnstitutu tərəfindən İşlənİlİb və təqdİm edİlİb.

2.  Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin  31oktyabr 2011-ci il tarixli,   088  №-li Əmri ilə təsdİq edİlİb.

3.  Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət   Komitəsinin   30 dekabr 2011 -ci  il tarixli,  204  №-li  əmri ilə qüvvəyə mİnİb.

4.  Bu standart ГОСТ 8267-93  “Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия” Dövlətlərarası standartın Azərbaycan dilinə autentik tərcümə edilməsi üsulu ilə işlənib hazırlanmışdır.

5.  İLK DƏFƏ TƏTBİQ EDİLİR.

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin icazəsi olmadan bu dövlət standartının rəsmi nəşr kimi bütövlüklə və ya hissə-hissə yenidən çap olunması, surətlərinin çıxarılması  və yayılması qadağandır.

Mündəricat

- Tətbiq sahəsi ...................................................................................................1

- Normativ əsaslanmalar ...................................................................................1

- Təyinatlar ........................................................................................................2

- Texniki tələblər ...............................................................................................2

- Qəbul qaydası...................................................................................................9

- Kontrol üsulları ..............................................................................................12

- Nəqletmə və saxlanma ...................................................................................13

Əlavə A (mütləq) zərərli komponentlərin və qarışıqların miqdarı .....................14

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT STANDARTI

İNŞAAT İŞLƏRİ ÜÇÜN  SIX   DAĞ  SÜXURLARINDAN

QIRMADAŞ VƏ   ÇINQIL

Texniki şərtlər

ЩЕБЕНЬ И ГРАВИЙ ИЗ ПЛОТНЫХ ГОРНЫХ

ПОРОД     ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ                          AZS 473 – 2011

Технические условия                                                                   (ГОСТ 8267-93)

CRUSHED STONE AND GRAVEL OF SOLID

ROCKS FOR CONSTRUCTION WORKS

Specifications

Tətbiq edilmə tarixi 30 dekabr 2011

1 TƏTBİQ SAHƏSİ

Bu standart dənələrinin orta sıxlığı 2,0-dan 3,0 q/sm3 qədər olan dağ süxurlarından alınan, ağır beton, həmçinin yol və inşaat işlərinin başqa növləri üçün doldurucu kimi istifadə olunan çınqıl və qırmadaşa aid edilir.

Standart dəmiryolunun ballast qatı  üçün istifadə olunan çınqıl və qırmadaşa və dekorativ qırmadaşa şamil  edilmir.

4.2-4.9 bəndlərinin 5 və 6 bölmələrində ifadə edilmiş tələblər mütləq sayılır.

2 İSTİNAD OLUNAN NORMATİV SƏNƏDLƏR

Bu standartda aşağıdakı standartlara  istinad   edilmişdir:

ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия.

ГОСТ 8269.2-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний.

ГОСТ 8269.1-97 Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа.

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

(Dəyişmiş redaksiya, Dəy. №2)

3 TƏYİNLƏR

Bu   standartda aşağıdakı terminlərdən istifadə olunmuşdur.

Dağ süxurlarından qırmadaş: dağ süxurları, çınqıl və qaya parçalarının   yaxud qara, əlvan  və  nadir  metallurgiya  sənayesinin  filiz emalı müəssisələrinin  kondisiya olunmayan tullantılırıın  və sənayenin başqa sahələri üçün  yer altından çıxarılan qeyri-metal qazıntılarının  xırdalanmasından hasil edilən və xırdalanma məhsulunun sonrakı ələnməsilə alınan dənələrinin iriliyi 5mm-dən çox olan qeyri-üzvi  dənəvər  material.

Dağ süxurundan çınqıl: təbii çınqıl-qum qarışığının ələnməsindən alınan, dənələrin iriliyi 5mm-dən çox olan qeyri-üzvi  dənəvər  material.

4 TEXNİKİ TƏLƏBLƏR

4.1 Çınqıl və qırmadaş istehsalçı-müəssisədə  bu  standartın  tələblərinə  uyğun təsdiq olunmuş texnoloji sənədlərə uyğun  hazırlanmalıdır.

4.2 Əsas parametrlər və ölçülər.

4.2.1 Çınqıl və qırmadaş aşağıdakı əsas fraksiyalar şəklində buraxılır: 5(3)-dən 10mm-ə qədər; 10-dan  yuxarı  15mm-ə  qədər; 10-dan yuxarı 20mm-ə qədər; 15-dən  yuxarı  20mm-ə  qədər; 20-dən 40mm-ə qədər; 40-dan yuxarı 80(70)-ə qədər və 5(3)-dən 20mm-ə qədər fraksiya  qatışığı.

İstehsalçı  ilə  istehlakçı  arasındakı  razılığa  əsasən   qırmadaş  və  çınqıl  ayrı- ayrı  fraksiyalardan  ibarət  olan  qatışıq  şəklində, həmçinin  80(70)-dan  120mm-ə  qədər, 120-dən  150 mm-ə  qədər  olan fraksiyalarda  buraxıla  bilər.

4.2.2 Qırmadaş və çınqılın 5(3)-dən 10mm-ə qədər, 10-dan  yuxarı  15mm-ə  qədər, 10-dan yuxarı 20mm-ə qədər, 15-dən  yuxarı  20mm-ə  qədər, 20-dən 40mm-ə qədər, 40-dan 80(70)mm-ə qədər fraksiyaların və 5(3)-dən 20mm-ə qədər fraksiya qatışığının kontrol ələkdə ələnməsi zamanı qalan tam qalıq cədvəl 1-in göstəricilərinə uyğun olmalıdır, harada d və D dənələrin ən kiçik  və ən böyük nominal ölçüləridir.

Cədvəl 1

| Yoxlama ələklərin deşiklərinin diametri, mm | d | 0,5(d+D) | D | 1,25D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ələkdə tam qalıq, kütləyə görə ,%-lə | 90-dan 100-ə qədər | 30-dan 60-a qədər | 10-a qədər | 0,5-ə qədər |
| Qeyd 1 Fraksiyası 5(3)-dən 10mm-ə qədər və fraksiya qatışığı 5(3)- dən 20mm-ə qədər olan qırmadaş və çınqılda içərisində tam qalıq 95-dən 100% olan aşağıdan 2,5mm (1,25) ölçülü ələkdən də istifadə olunur. 2 İstehsalçı ilə istehlakçı arasındakı razılığa əsasən 0,5 (d+D) ələyində tam qalığı kütləyə görə 30-dan 80%-ə qədər olan qırmadaş və çınqılın hazırlanmasına yol verilir. |

4.2.3 80(70)-dən yuxarı 120mm-ə və 120-dən yuxarı 150mm-ə qədər fraksiyası, istehsalçı  ilə  istehlakçı  arasındakı  razılığa  əsasən  buraxılan fraksiya qarışığı olan çınqıl və qırmadaş üçün d, D, 1,25D diametrli kontrol ələkdəki tam qalıq cədvəl 1-dəki göstəriciləri təmin etməlidir, qarışıqdakı fraksiyaların nisbəti bu qarışıqların inşaat işlərində istifadə olunmasına dair normativ sənədlərə uyğun olaraq istehsalçı ilə istehlakçı arasındakı razılığa görə müəyyən edilir.

4.2.1-4.2.3 (Dəyişmiş redaksiya, Dəy. №3)

4.2.4 (Çıxarılıb, Dəy. №3)

4.3 Çınqıldan  və  qaya  parçasından  alınan  qırmadaşda qırılmış  dənələrin  miqdarı  və  dənələrin  quruluşu

4.3.1 Çınqıldan  və  qaya  parçasından alınan  qırmadaşda  qırılmış  dənələrin  miqdarı  kütlləyə  görə  80%-dən  çox  olmamalıdır. İstehsalçı və istehlakçının razılığı ilə çınqıldan 60%-dən az olmayan qırılmış dənə tərkibli qırmadaşın buraxılmasına yol  verilir.

4.3.2 Çınqıl və qırmadaşın forması yastı və çıxıntılı dənələrin miqdarı ilə xarakterizə olunur.

Qırmadaş yastı və çıxıntılı  formalı dənələrin miqdarından asılı olaraq beş qrupa bölünür, onun göstəriciləri cədvəl 2-yə uyğun olmalıdır.

Cədvəl 2                                                                                 Kütləyə görə faizlə

| Qırmadaşın grupu | Yastı və çıxıntılı formalı dənələrin miqdarı |
| --- | --- |
| 1 | 10-a qədər daxil edilməklə |
| 2 | 10-dan yuxarı 15-ə qədər |
| 3 | 15-dən yuxarı 25-ə qədər |
| 4 | 25-dən yuxarı 35-ə qədər |
| 5 | 35-dən yuxarı 50-ə qədər |
| Qeyd: İstehsalçı ilə istehlakçı arasındakı razılığa əsasən püskürülmüş dağ süxurundan alınan, tərkibində 50%-dən yuxarı, lakin 65%-dən cox olmayan yastı və iynəvari formalı dənələri olan qırmadaşın buraxılmasına yol verilir. |

(Dəyişmiş redaksiya, Dəy. №3)

4.3.3 Çınqılın tərkibində kütləyə görə 35%-dən çox  yastı və çıxıntılı formalı dənələr  olmamalıdır.

4.4 Möhkəmlik

4.4.1 Çınqılın  və  qırmadaşın  möhkəmliyi  silindrdə  sıxılma  zamanı (əzilmə)   xırdalanmaya  görə  markası  ilə  xarakterizə  olunur.

Avtomobil  yollarının  tikintisi  üçün  nəzərdə  tutulan  qırmadaş  və  çınqıl  sıxılma  zamanı  (əzilmə)  xırdalanmaya  görə  marka  və   rəfli  barabanda  sınaq  yolu  ilə  təyin olunan  sürtünməyə  görə  marka  ilə  xarakterizə  olunur.

4.4.2 Çöküntü  və metamorfik süxurlardan alınan qırmadaşın xırdalanmaya görə markası cədvəl 3-də göstərilən tələblərə, püskürülmüş süxurdan alınan qırmadaşın xırdalanmaya görə markası cədvəl 4-ə uyğun olmalıdır.

Cədvəl 3

| Çöküntü və metamorfik süxurlardan alınan qırmadaşın xırdalanmaya görə markası | Qırmadaşın sınağı zamanı kütlə itkisi, % |
| --- | --- |
|  | Quru halda | Su ilə doymuş halda |
| 1200 | 11-ə qədər daxil olmaqla | 11-ə qədər daxil olmaqla |
| 1000 | 11-dən yuxarı 13-ə qədər | 11-dən yuxarı 13-ə qədər |
| 800 | 13-dən yuxarı 15-ə qədər | 13-dən yuxarı 15-ə qədər |
| 600 | 15-dən yuxarı 19-a qədər | 15-dən yuxarı 20-yə qədər |
| 400 | 19-dan yuxarı 24-ə qədər | 20-dən yuxarı 28-ə qədər |
| 300 | 24-dən yuxarı 28-ə qədər | 28-dən yuxarı 38-ə qədər |
| 200 | 28-dən yuxarı 35-ə qədər | 38-dən yuxarı 54-ə qədər |

Cədvəl 4

| Püskürülmüş süxurdan alınan qırmadaşın xırdalanmaya görə markası | Qırmadaşın sınağı zamanı kütlə itkisi, % |
| --- | --- |
|  | İntruziv süxurdan | Effuziv süxurdan |
| 1400 | 12-yə qədər daxil olmaqla | 9-a qədər daxil olmaqla |
| 1200 | 6-dan yuxarı 16-ya qədər | 9-dan yuxarı 11-ə qədər |
| 1000 | 16-dan yuxarı 20-yə qədər | 11-dən yuxarı 13-ə qədər |
| 800 | 20-dən yuxarı 25-ə qədər | 13-dən yuxarı 15-ə qədər |
| 600 | 25-dən yuxarı 34-ə qədər | 15-dən yuxarı 20-yə qədər |

Çöküntü  və metamorfik süxurlardan olan qırmadaşın həm quru  halda, həm də su ilə doymuş halda markasının təyininə  icazə verilir.

Doğranmaya  görə marka uyğun gəlmədikdə, möhkəmlik su ilə doymuş halda sınağın nəticələrinə görə qiymətləndirilir.

Çınqıldan doğranmış qırmadaş və çınqılın   xırdalanmaya  görə markası cədvəl 5-də göstərilən tələblərə uyğun gəlməlidir.

Cədvəl 5

| Çınqıldan doğranmış qırmadaş və çınqılın xırdalanmaya görə markası | Sınaq zamanı kütlə itkisi, % |
| --- | --- |
|  | Çınqıldan doğranmış qırmadaşın | Çınqılın |
| 1000 | 10-a qədər daxil olmaqla | 8-ə qədər daxil olmaqla |
| 800 | 10-dan yuxarı 14-ə qədər | 8-dən yuxarı 12-ə qədər |
| 600 | 14-dən yuxarı 18-ə qədər | 12-dən yuxarı 16-ya qədər |
| 400 | 18-dən yuxarı 26-ya qədər | 16-dan yuxarı 24-ə qədər |

Müxtəlif  genetik  tip  süxurlarından  ibarət  olan  qaya  parçasından  alınan  qırmadaşın xırdalanmaya  görə  markasını  təyin  etmək  üçün  ГОСТ  8269.0 əsasən   xırdalanmaya   görə  aralıq  markanı qaya  parçasından  alınan  qırmadaşda   bu  tip  süxurların miqdarını  nəzərə  almaqla   ayrı- ayrı  alınan  markaların  orta ölçüsü  kimi  təyin  edilir.

Cədvəl  5a

| Qaya parçasından alınan qırmadaşın xırdalanmaya görə aralıq orta ölçüsü markası | Qaya parçasından alınan qırmadaşın xırdalanmaya görə markası |
| --- | --- |
| 1200 və yuxarı | 1200 |
| 1000-dən yuxarı 1200-ə qədər | 1000 |
| 800-dən yuxarı 1000-ə qədər | 800 |
| 600-dən yuxarı 800-ə qədər | 600 |
| 400-dən yuxarı 600- ə qədər | 400 |
| 300-dən yuxarı 400-ə qədər | 300 |

4.4.3 Qırmadaşın və çınqılın yeyilməkliyə görə markası cədvəl 6-da göstərilən tələbələrə uyğun olmalıdır.

Cədvəl 6

| Qırmadaşın və çınqılın sürtünməyə görə markası | Sınaq zamanı kütlə itkisi, % |
| --- | --- |
|  | Qırmadaşın | Çınqılın |
| И 1 | 25-ə qədər daxil olmaqla | 20-ə qədər daxil olmaqla |
| И 2 | 25-dən yuxarı 35-ə qədər | 20-dən yuxarı 30-a qədər |
| И 3 | 35-dən yuxarı 45-ə qədər | 30-dan yuxarı 40-a qədər |
| И 4 | 45-dən yuxarı 60-a qədər | 40-dan yuxarı 50-yə qədər |

4.5 Zəif süxur dənələrinin miqdarı

Qırmadaş və çınqılda zəif süxur dənələrinin miqdarı dağ süxurunun növündən  və doğranmaya görə markadan asılı olaraq cədvəl 7-də göstərilənlərdən çox olmamalıdır.

Cədvəl 7

kütləyə görə faizlə

| Qırmadaş və çınqılın xırdalanmaya görə markası və süxurun növü | Zəif süxur dənələrinin miqdarı |
| --- | --- |
| Püskürülmüş, metamorfik və çöküntü dağ süxurundan alınan qırmadaşın markası: 1400; 1200; 1000 800; 600; 400 300 | 5 10 15 |
| Çınqıldan və qaya parçasından doğranmış qırmadaş və çınqılın markası: 1000; 800; 600 400 | 10 15 |

4.6 Şaxtayadavamlılıq

4.6.1 Qırmadaş və çınqılın şaxtayadavamlılığı dondurma və ərimənin tsikllərinin sayı ilə xarakterizə olunur, bu zaman qırmadaş və çınqılın kütləyə görə faizlə itkisi müəyyən edilmiş qiymətləri keçməməlidir.

Qırmadaş və çınqılın şaxtayadavamlılığını natrium-sulfat məhlulunda doyma və quruma tsikllərinin sayına görə qiymətləndirməyə icazə verilir. Markalar uyğun gəlmədikdə,  şaxtayadavamlılıq dondurma və ərimə sınağının nəticələrinə görə qiymətləndirilir.

4.6.2 Şaxtayadavamlılığa görə qırmadaş və çınqıl aşağıdakı markalara bölünür: F15; F25; F50; F100; F150; F200; F300; F400.

Qırmadaş və çınqılın şaxtayadavamlılıq göstəricisi dondurma və ərimə yaxud natrium-sulfat məhlulunda doyma və quruma sınağı zamanı cədvəl 8-dəki göstəricilərə uyğun olmalıdır.

Cədvəl 8

| Sınağın növü | Qırmadaş və çınqılın şaxtayadavamlılığının təyini |
| --- | --- |
|  | F15 | F25 | F50 | F100 | F150 | F200 | F300 | F400 |
| Donma-ərimə dövrlərin sayı: Sınaqdan sonra kütlə itkisi, %, çox olmayaraq: Natrium-sulfat məhlulunda doyması-quruması dövrlərin sayı: Sınaqdan sonra kütlə itkisi, %-lə, çox olmayaraq: | 15 10 3 10 | 25 10 5 10 | 50 5 10 10 | 100 5 10 5 | 150 5 15 5 | 200 5 15 3 | 300 5 15 2 | 400 5 15 1 |

4.7 Tozvari və gil hissəciklərinin miqdarı

4.7.1 Qırmadaş və çınqılda dağ süxurunun  növü və  doğranmaya görə markadan asılı olaraq tozvari və gil hissəciklərinin miqdarı cədvəl 9-da göstərilənlərə uyğun gəlməlidir.

Cədvəl 9

| Süxurun növü , qırmadaşın və çınqılın xırdalanmaya görə markası | Tozvari və gil hissəciklərin miqdarı, kütləyə görə ,%-lə, çox olmayaraq |
| --- | --- |
| Püskürülmüş və metamorfik süxurlardan alınan qırmadaşın markası: 800-dən yuxarı 600-dən yuxarı 800 daxil olmaq şərtilə Çöküntü süxurlardan alınan çınqılın markası: 600-dən 1200 daxil olmaq şərti ilə 200,400 Çınqıldan alınan qırmadaşın və qırmadaşın markası: 1000 800 600 400 Qaya parçasından alınan qırmadaş: 1200 1000 800 600 400 | 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 3 |

4.7.2 Yumurlanmış gillərin miqdarı cədvəl 10-da göstəriləndən böyük olmamalıdır.

Cədvəl 10

| Qırmadaşın və çınqılın xırdalanmaya görə markası | Yumurlanmış gillərin miqdarı, kütləyə %-lə, çox olmayaraq |
| --- | --- |
| Püskürülmüş, çöküntü və metamorfik süxurlardan alınan qırmadaşın markası: 400 və yuxarı 300,200 Çınqıldan alınan qırmadaşın və qırmadaşın markası: 1000, 800, 600, 400 Qaya parçasından alınan qırmadaşın markası: 1200, 1000, 800, 600 | 0,25 0,5 0,25 0,25 |

4.8 Zərərli komponentlərin və qarışıqların  mövcudluğu

4.8.1 Qara, əlvan  və nadir  metallurgiya  sənayesinin  filiz e`malı müəssisələrinin kondisiya olunmamış  tullantılarından və sənayenin başqa sahələri üçün  yer altından çıxarılan qeyri-metallardan alınan qırmadaş dağılmanın bütün növlərinə qarşı davamlı olmalıdır.

Qırmadaşın strukturunın dağılmanın bütün növlərinə qarşı davamlılığı cədvəl 11-də göstərilən tələblərə uyğun olmalıdır.

Cədvəl 11

| Qırmadaşın xırdalanma markası | Dağılma zamanı kütlə itkisi, %-lə çox olmayaraq |
| --- | --- |
| 1000 və yuxarı 800, 600 400 və az | 3 5 7 |

4.8.2 Qırmadaş və çınqıl ətraf mühitin təsirinə davamlı olmalıdır. Betonda doldurucu kimi istifadə olunması üçün təyin edilmiş qırmadaş və çınqıl sementin  tərkibindəki  qələvinin kimyəvi təsirinə davamlı olmalıdır.

Qırmadaş və çınqılın davamlılığı əsas dağ süxurunun mineraloji-petroqrafik tərkibinə görə və dəmirbeton məmulatların, və konstruksiyaların armaturlarının  korroziyasına  səbəb olan və betonun uzun ömürlülüyünü azaldan zərərli komponentlərin və qarışıqların miqdarına görə təyin edilir.

Zərərli komponentlərinin siyahısı və onların yol verilən son həddinin miqdarı    əlavə  A-da verilmişdir.

4.9 Qırmadaş və çınqılın istehsalı zamanı onların  radiasiya-gigiyenik qiymətləndirilməsi aparılmalıdır, onun nəticələrinə görə tətbiq olunma sahəsi müəyyən edilir. Qırmadaş və çınqıl təbii radionuklidlərin xüsusi effektiv aktivliyin (Aeff) qiymətinin cəmindən asılı olaraq tətbiq olunur:

-   Aeff  370 Бk/kq-a qədər  olduqda yeni tikilən yaşayış və içtimai binalarda;

-   Aeff 370-dən yuxarı 740 Бk/kq zamanı-yaşayış məntəqəsi ərazisi və perspektiv tikilmə zonası sərhəddində olan yol tikintisi üçün, həmçinin istehsalat binalarının və qurğuların tikilməsi zamanı;

-   Aeff 740-dan yuxarı 1500 Бk/kq-a qədər  olduqda yaşayış məntəqələrindən kənarda aparılan yol tikintisində.

Dövlət ərazisində qüvvədə  olan milli normalara lüzum olduqda, təbii radionuklidin xüsusi effektiv aktivliyinin kəmiyyəti yuxarıda göstərilən normalar səddində dəyişilə bilər.

(Dəyişmiş redaksiya. Dəy. №1, 2)

4.10 Qırmadaş və çınqılın tərkibində kənar çirkləndirici qarışıqlar olmamalıdır.

4.11 Dənəvər  tərkibə  görə  qırmadaş və çınqılın  standartla  müəyyən  olunmuş  keyfiyyət  göstəricisi , tərkibdə  ən kiçik  nominal  ölçüdən  kiçik  “d”  və ən  böyük ölçüdən  böyük  “D”  ölçülü  dənələrin  miqdarı ilə  tozvari  və gil  hissəcəklərinin  miqdarları  cəmi  5%-dən çox  olmadıqda  təmin olunur.

5 QƏBUL QAYDASI

5.1 Qırmadaş və çınqıl istehsalçı –müəssisənin texniki kontrolu tərəfindən qəbul edilməlidir.

5.2 Qırmadaş və çınqılın qəbulu və tədarükü partiyalarla aparılır. Tədarük müqaviləsi  ilə  müəyyənləşən və eyni zamanda bir dəmiryol qatarı ilə  yaxud bir gəmi  ilə bir istehlakçıya göndərilən  qırmadaşın (çınqıl) bir fraksiyasının (fraksiya qarışığı) miqdarı partiya sayılır. Avtomobil nəqliyyatına yükləmə zamanı bir gün ərzində bir istehlakçıya boşaldılan bir fraksiyalı (fraksiya qarışığı) qırmadaşın (çınqıl) miqdarı partiya sayılır.

5.3 Qırmadaşın (çınqıl) keyfiyyətinin bu standartın tələblərinə uyğunluğunu yoxlamaq üçün qəbul yoxlaması və dövri sınaqlar aparılır.

Istehlakçı –müəssisədə qəbul yoxlaması hər texnoloji xətdən götürülən qırmadaşın (çınqıl) birləşdirilmiş nümunəsinin sınağı yolu ilə gündəlik aparılır. Qəbul yoxlaması zamanı təyin olunur:

- dənəvər tərkib;

- tozvari və gil hissəciklərinin miqdarı;

- yumrulaşmış gillərin miqdarı;

- zəif süxur dənələrinin miqdarı.

5.4 Dövri sınaqlar zamanı təyin olunur

-   10 gündə  bir dəfə-yastı və  çıxıntılı formalı  çınqıldan  hasil  edilən

qırmadaşda və  qaya  parçasında doğranmış dənələrin miqdarı və asbest tərkibli süxurdan  alınan qırmadaşda sərbəst asbest liflərinin miqdarı;

- kvartalda bir dəfə-möhkəmlik və tökülmə sıxlığı, dağılmaya qarşı strukturanın davamlılığı;

- ildə bir dəfə-təbii radionuklidlərin xüsusi effektiv aktivliyinin qiymətinə görə qırmadaşın (çınqıl) sinfi və şaxtayadavamlılığı, həmçinin istehlakçinın tələbinə görə zərərli komponentlərin və qarışıqların miqdarı.

Təbii radionuklidlərin xüsusi effektiv aktivliyinin qiyməti  təyin edilir, qırmadaş və çınqılın sinfi  isə müəyyən  edilmiş  qaydada  attestasiya olunmuş ixtisaslaşdırılmış laboratoriyalarda qamma-spektrometr qurğusunda yaxud nəzarət orqanlarının radiasionnometrik laboratoriyasında  müəyyən edilir.

Yatağın radiasiya-gigiyenik qiymətləndirilməsinə dair geoloji kəşfiyyatın məlumatı və qırmadaş və çınqılın sinfınə dair rəy olmadıqda, istehsalçı-müəssisə ГОСТ 30108 uyğun olaraq bilavasitə karxanada yaxud qırmadaşın (çınqıl) hazır məhsul anbarında dağ süxurunun işlənilən  sahələrinin qabaqcadan qiymətləndirilməsi aparılır.

Möhkəmlik, qırmadaşın və çınqılın şaxtayadavamlılığı, həmçinin dağılmasının bütün növlərinə qarşı qırmadaşın strukturunun davamlılığı əsas xammalın (dağ süxuru, yataqların  açılışında  çıxarılan  süxur və sənaye istehsalının tullantıları) xüsusiyyətlərinin hər dəyişməsi zamanı təyin olunur.

Geoloji kəşfiyyatın  rəyində  zərərli komponentlər və qarışıqların miqdarı barədə göstəricilər olmadıqda, müəssisə ixtisaslaşdırılmış yaxud akkreditasiya olunmuş laboratoriyalarda  və sınaq mərkəzlərində məhsulda süxurun reaksiya-qabiliyyətli, qara və əlvan metallurqiyanın posalarından alınan qırmadaşda zəif dənələrin və metal qarışıqların miqdarını, posaların aktivlıyini və dəmiryolunun ballast təbəqəsi üçün qırmadaşın elektroizolə xüsusiyyətlərinin təyini üçün  sınaq aparır.

5.5 İstehsalçı-müəssisdə  keyfiyyətə nəzarət qırmadaş (çınqıl) nümunəsinin seçilməsi və hazırlanması ГОСТ 8269.0, ГОСТ 8269.1-in tələblərinə uyğun aparılmalıdır.

Dağ süxurunun və qırmadaş və çınqılın sinfinin qabaqcadan qiymətləndirilməsi üçün kontrol nöqtələr ГОСТ 30108-ə görə seçılir.

5.4, 5.5 (Dəyişmiş redaksiya. Dəy. №2)

5.6 İstehlakçı tərəfindən  qırmadaşın (çınqıl) bu  standartın tələblərinə uyğunluğunun kontrol yoxlaması zamanı 5.7-5.10 bəndlərində göstərilən nümunənin seçilmə qaydası tətbiq edilməlidir.

5.7 Partiyanın həcmindən asılı olaraq hər partiyada qırmadaşın (çınqıl) keyfiyyətinin   nəzarəti  üçün istehlakçı tərəfindən seçilən nöqtələr  şəklində  nümunələrinin sayı az olmamalıdır:

350m3-ə                                                10

350-dən yuxarı 700m3-ə qədər             15

700m3-dan yuxarı                                 20

Nöqtələr şəklində  nümunələrdən yoxlanılan partiyanı xarakterizə edən birləşdirilmiş nümunə əmələ gətirlirlər. Nümunənin sınaq üçün, hazırlanması ГОСТ 8269.0, ГОСТ 8269.1-ə görə aparılır.

(Dəyişmiş redaksiya. Dəy. №2)

5.8 Dəmiryol nəqliyyatı ilə göndərilmiş qırmadaş və çınqılın keyfiyyətinin yoxlanması üçün istehlakçının anbarına nəql edildikdə  istifadə edilən lentvari konveyerdə vaqonlardan boşaldılan qırmadaş (çınqıl) axınından nöqtələr  şəklində nümunələr götürülür. Hər yoxlanılan vaqondan boşaldılan zaman bərabər vaxt intervalı ilə beş nöqtələr şəklində  nümunələr götürülür. Vaqonların sayı 5.8 bəndinə görə tələb olunan miqdarda nöqtələr şəklində  nümunələrin alınması hesabı ilə müəyyən edilir. İstehlakçının göstərisinə görə vaqonlar seçilir. Əgər partiya bir vaqondan ibarətdirsə, beş nümunə  götürülür, bunlardan isə birləşdirilmiş   nümunə alınır.

Əgər vaqonlar boşaldılan zaman konveyer nəqliyyat vasitəsindən istifadə edilmirsə, onda nöqtəvi nümunələr bilavasitə vaqondan seçilir. Bunun üçün vaqonda qırmadaşın (çınqıl) səthi bərabərləşdirilir və seçilmə nöqtələrində 0.2-0.4m dərinlikli çala qazılır. Seçilmə nöqtəsi mərkəzdə və vaqonun kənarından nümunənin seçilmə nöqtəsinə qədər məsafə 0.5 m-dən az olmamalıdır. Qırmadaş nümunəsi çaladan onun divarı boyunca yuxarıdan aşağı qarışdırmaqla çalovla seçilir.

5.9 Su nəqliyyatı ilə göndərilən qırmadaşın (çınqıl)  keyfiyyətinin yoxlanması üçün nöqtəvi nümunələr gəmilər boşaldılan zaman seçilir.

Qırmadaşın (çınqıl) boşaldılması zamanı lentvari konveyerdən istifadə etdikdə, nöqtəvi nümunələr konveyerdə qırmadaşın axınından bərabər vaxt intervalı ilə seçilir. Qreyferli kranla gəmilər boşaldıqda, nöqtəvi nümunələr boşalmaya görə bərabər vaxt intervalı ilə bilavasitə qırmadaşın gəmidə yeni əmələ gələn səthindən (çaladan) götürülür.

5.10 Avtomobil nəqliyyatından nəql edilən qırmadaş (çınqıl) keyfiyyətinin yoxlanılması üçün avtomobildən boşaldılan zaman nöqtəvi nümunələr seçilir.

Qırmadaşın boşaldılması zamanı lentvari konveyerdən istifadə etdikdə, nöqtəvi nümunələr konveyerdə qırmadaşın axınından seçilir. Hər avtomobil boşaldıqda, bir nöqtəvi nümunə götürülür. Avtomobillərin sayı 5.7 bəndinə görə tələb olunan sayda nöqtəvi nümunənin alınması nəzərə almaqla qəbul edilir. Avtomobil istehlakçının göstərişinə görə seçilir.

Əgər partiya on avtomobildən azdırsa, qırmadaş nümunəsi hər avtomobildən götürülür.

Əgər avtomobillərin boşaldılması zamanı konveyer nəqliyyat vasitəsindən istifadə edilmirsə, nöqtəvi nümunələr bilavasitə avtomobildən götürülür. Bunun üçün avtomobildə qırmadaşın (çınqıl) səthi düzəldilir, kuzovun mərkəzində 0.2-0.4 m dərinlikdə çala qazılır.

Çaladan qırmadaş nümunəsi çala boyunca aşağıdan yuxarıya doğru qarışdırmaqla çalovla götürülür.

5.11 Göndərilmiş qırmadaşın (çınqıl) miqdarı həcmə yaxud kütləyə görə təyin edilir. Qırmadaşın (çınqıl)  ölçülməsi vaqonda və avtomobildə aparılır.

Vaqon yaxud avtomobildən boşaldılan qırmadaş (çınqıl) dəmiryol yaxud avtomobil tərəzisində çəkilir. Gəmidən boşaldılan qırmadaşın (çınqıl) kütləsi gəminin çökməsinə görə təyin edilir. Qırmadaşın (çınqıl) miqdarının kütlə vahidindən həcm vahidinə hesablanması yüklənmə zamanı nəm halda təyin olunan tökülmə sıxlığının qiymətinə görə aparılır. Vaqonda yaxud avtomobildə qırmadaşın (çınqıl) həcmi ölçmə ilə təyin edilir, nəql etmə zamanı alınan həcm qırmadaşın      (çınqıl) sıxlaşma əmsalına vurulur, bu isə dənəli tərkibdən , yükləmə üsulundan, daşınmanın uzaqlığından asılıdır. Nəmliyin və 1.10 – dan çox olmayan sıxlaşma əmsalı maksimum buraxılan qiyməti müqavilədə tədarük üçün müəyyən edilir.

5.12 Qəbul kontrolunun və dövri sınaqların nəticələri keyfiyyət haqqında sənəddə verilir, orada göstərilir:

- İstehlakçı-müəssisənin adı və onun ünvanı;

- Sənədin nömrəsi və verilmə tarixi;

- İstehlakçının adı və ünvanı;

- Partiyanın nömrəsi və qırmadaşın (çınqıl) miqdarı;

- Vaqonun nömrəsi yaxud gəminin nömrəsi və fakturanın nömrəsi.

- Qırmadışın (çınqıl) dənəvər tərkibi;

- Yastı və iynəvari formalı dənələrin miqdarı;

- Çınqıldan qırmadaşda doğranmış dənələrin miqdarı;

- Yumurlanmış gillərin miqdarı;

- Möhkəmliyə  (doğranmaya) görə qırmadaşın (çınqıl) markası;

-Toz  və gil hissəciklərinin miqdarı;

- Tozvari  və  gil  hissəciklərin  miqdarı;

- Zəif suxurların dənələrinin  miqdarı;

- Qırmadaşın (çınqıl) şaxtayadavamlılığı;

- Qırmadaşın (çınqıl) tökülmə sıxlığı;

- Qırmadaşın (çınqıl) təbii radionuklidin xüsusi effektiv aktivliyi;

- Qımadaşın (çınqıl) dağılmaya qarşı strukturasının davamlılığı;

- Zərərli komponentlərin və qarışıqların miqdarı;

- Bu standartın göstərilməsi;

Bundan başqa istehlakçının tələbinə görə sənəddə qırmadaşın və qırmadaş istehsal olunan dağ süxurunun mineraloji – petroqrafik xarakteristikası, həmçinin həqiqi və orta sıxlığı, məsaməliliyi, boşluğu və  suhopdurması  göstərilir.

6 KONTROL ÜSULLARI

6.1 Qırmadaşın və çınqılın sınağı ГОСТ 8269 görə aparılır.

Qırma daşın və çınqılın dənəvər tərkibinin təyini zamanı müəssisə deşikləri 80mm olan ələklə təchiz edilənə qədər deşikləri 70mm olan ələyin tətbiq olunmasına icazə verilir.

6.2 Qırmadaşın bütün növ dağılmaya qarşı strukturasının davamlılığı ГОСТ 3344 görə təyin edilir.

6.1, 6.2 (Dəyişilmiş redaksiya Dəy. №2)

6.3 Qırmadaşda və çınqılda təbii radionuklidlərin xüsusi effektiv aktivliyi ГОСТ 30108 görə qamma-spektrometrik metodla təyin olunur.

6.4 Qırmadaş və çınqılda ölçüsü d ən az nominal ölçüdən kiçik və D ən böyük ölçüdən böyük olan dənələrin tozvari və gil hissəciklərinin miqdarının standartla müəyyən olunmuş qiymətlərlə təminatı keyfiyyət göstəricisinin normativ qiymətlərini ötüb keçən növbəti nümunələrin miqdarının bir kvartal ərzində seçilmiş və sınanmış növbəti nümunələrin ümumi miqdarına nisbətini xarakterizə edir.

7 NƏQLETMƏ VƏ SAXLANMA

7.1 Qırmadaş və çınqıl Rabitə Yolları Nazirliyi tərəfindən təstiq olunmuş avtomobil və su nəqliyyatı ilə daşınma qaydalarına, yükvurma və yüklərin bərkidilməsinə dair texniki şərtlərə və qüvvədə olan daşınma qaydalarına uyğun olaraq istənilən nəqliyyat vasitələri ilə qalaq şəklində daşınır.

Dəmiryol nəqliyyatında qırmadaş və çınqıl nəql ediləndə vaqonları onun yükqaldırmasının tam istifadə edilməsi hesabı ilə yüklənməlidir.

7.2 Qırmadaş və çınqıl fraksiyalara və fraksiya qarışığına görə ayrılıqda zibillənməkdən və çirklənməkdən qorunan şəraitdə saxlanılır.

ƏLAVƏ A

Zərərli komponentlərin və qarışıqların miqdarı

1. Betonun möhkəmlik və uzunömürlülüyünü azaldan əsas komponentlərə aiddir.

- Gilli minerallar (montmorillonit , kaolinit və b.)

- Slyuda və hidroslyuda və başqa laylı silikatlar.

- Üzvi maddələr (kömür, maqnit, yanar şistlər, çürüntü turşusu  və başqa)

- Aşınma prosesinə qeyri – davamlı olan minerallar (xlorit, seolit, apatit, nefelin, fosforit)

2. Səthin keyfiyyətini pisləşdirən və betonun daxili korroziyasına səbəb olan

əsas komponentlərə aşağıdakılar aiddir:

- Tərkibində silisium – oksidin müxtəlif amorf birləşmələri olan süxur və

minerallar (xalsedon, opal və b.)

- Kükürd tərkibli süxur və minerallar (pirit, markazit, pirrotin və başqa sulfidlər, həmçinin gips, anhidrit və başqa sulfatlar)

- Tərkibində dəmirin oksid və hidroksidi olan süxur və minerallar (maqnetit, qetit və b.)

- Slyuda, hidroslyuda və başqa laylı silikatlar;

- Betonda armaturun korroziyasına səbəb olan əsas komponentlərə

aşağıdakılar aiddir:

- Halogentərkibli minerallar (pirit, markazit, pirrotin və başqa sulfidlər,

gips, anhidrit və başqa sulfatlar)

- Qırmadaş və çınqıl betonda məhdud qoyulmadan istifadə olunur, əgər zərərli komponentlərə aid olan süxur və mineralların miqdarı çox deyilsə:

- 50 mmol/l qələvidə həll olan silisium –dioksidin amorf müxtəlifliyi;

- 1.5% kütləylə görə SO3 -ə hesablamaqla sulfatların (gips, anhidrit) və sulfidlər, piritdən (markazit, pirrotin, gips, anhidrit və b.) başqa;

- 4% piritin kütləsinə görə;

- 15% laylı silikatların həcminə görə əgər slyuda, hidroslyuda, xlorit və başqaları süxurəmələgətirən minerallardırsa;

- 0.1% kütləyə görə xlor ionuna hesablamaqla halogen birləşmələr (qalit, silvin və başqa suda həllolan xloridlər);

- 0.25% kütləyə görə asbestin sərbəst lifləri;

- 1.0% kütləyə görə kömür və ağac qalıqları;

- 10 % bir – bir sayılmış süxur əmələ gətirən mineralların hər birinin həcminə görə (maqnetit, getit, gematit və b. apatit, nefelin, fosforit)  yaxud 15% -dən çox olmayan miqdarda onların cəmi.

Əlavə B (çıxarılmışdır,Dəy №2)

УДК 691.22: 006.354 Ж17 ОКСТУ 5711 Əsas sözlər: qırmadaş, dağ süxurundan qırmadaş, çınqıl, çınqıldan qırmadaş, inşaat işləri.