AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT STANDARTI

BETONLAR

DAĞIDILMADAN  NƏZARƏT EDƏRƏK  SINAĞIN  MEXANİKİ  ÜSULLARLA  MÖHKƏMLİYİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ

AZS 477 – 2011

(ГОСТ 22690-88)

Rəsmi nəşr

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi

M ü q ə d d i m ə

- Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin  S.Ə.Dadaşov adına Elmi-Tədqiqat və  Layihə-Konstruktor İnşaat Materialları İnstitutu tərəfindən İşlənİlİb və təqdİm edİlİb.

2.    Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin  31oktyabr 2011-ci il tarixli, 088  №-li Əmri ilə təsdİq edİlİb.

3.    Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət   Komitəsinin   30 dekabr 2011 -ci  il tarixli,   204  №-li  əmri ilə qüvvəyə mİnİb.

4.   Bu standart ГОСТ 22690-88 “Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля” Dövlət  standartının Azərbaycan dilinə autentik tərcümə edilməsi üsulu ilə işlənib hazırlanmışdır.

5.       İLK DƏFƏ TƏTBİQ EDİLİR.

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin icazəsi olmadan bu dövlət standartının rəsmi nəşr kimi bütövlüklə və ya hissə-hissə yenidən çap olunması, surətlərinin çıxarılması  və yayılması qadağandır.

Mündəricat

| 1 Ümumi müddəalar---------------------------------------------------------------- | 1 |
| --- | --- |
| 2 Cihazlar və alətlər----------------------------------------------------------------- | 2 |
| 3 Sınaqlara hazırlıq----------------------------------------------------------------- | 4 |
| 4 Sınaqlar----------------------------------------------------------------------------- | 7 |
| 5 Nəticələrin tərtibatı--------------------------------------------------------------- | 10 |
| Əlavə 1(arayış üçün) Cihazların tipi---------------------------------------------- | 11 |
| Əlavə 2(Tövsiyə olunan) Anker qurğularının tipi------------------------------- | 12 |
| Əlavə 3(Tövsiyə olunan) Tilin sındırılması üsulu ilə sınaq üçün cihaz----- | 13 |
| Əlavə 4(Arayış üçün) Disklərin yapışdırılması üçün yapışqan--------------- | 14 |
| Əlavə 5(Tövsiyə olunan) Sındırmaqla qopartma üsulu üçün dərəcələnmə Asılılığı------------------------------------------------------------------------------- | 14 |
| Əlavə 6(Tövsiyə olunan) Tilin sındırılması üsulu üçün dərəcələnmə asılılığı--------------------------------------------------------------- | 15 |
| Əlavə 7(Arayış üçün) Dərəcələnmə asılılıqlarının müəyyən edilməsi və onların xətasının qiymətləndirilməsi metodikası----------------- | 16 |
| Əlavə 8(Tövsiyə olunan) Dərəcələnmə asılılığını formalaşdırma jurnalında göstərilən məlumatlar------------------------------------------------- | 20 |
| Əlavə 9(Tövsiyə olunan) Dərəcələnmə asılılığının dəqiqləşdirilmə metodikası---------------------------------------------------------------------------- | 21 |
| Əlavə 10(Tövsiyə olunan) Konstruksiyalardan götürülmüş nümunələrdə betonun sınaq metodikası----------------------------------------------------------- | 21 |
| İstinad edilən normativ – texniki sənədlər(NTS)-------------------------------- | 22 |

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT STANDARTI

BETONLAR

DAĞIDILMADAN  NƏZARƏT EDƏRƏK

SINAĞIN  MEXANİKİ  ÜSULLARLA

MÖHKƏMLİYİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ

БЕТОНЫ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПРОЧНОСТИ                                           AZS 477 –2011

МЕХАНИЧЕСКИМИ  МЕТОДАМИ                               (ГОСТ 22690-88)

НЕРАЗРУШАЮЩЕГО  КОНТРОЛЯ

CONCRETES

DETERMINATION  OF  STRENGTH  BY

MECHANICAL  METHODS  OF

NONDESTRUCTIVE  TESTING

Tətbiq edilmə tarixi 30 dekabr 2011

1  ÜMUMİ MÜDDƏALAR

1.1  Betonun  möhkəmliyi  ГОСТ 10180-78-ə  görə  beton  nümunələrinin  möhkəmliyi  ilə  möhkəmliyin  dolayı  xarakteristikası  arasında  əvvəlcədən  təsbit  edilmiş  dərəcələnmə  asılılığına  əsasən  müəyyən  edilir.

1.2  İstifadə  edilən  metoddan  asılı  olaraq  möhkəmliyin  dolayı  xarakteristikaları  aşağıdakılardır:

- betonun  səthindən  vurucunun  sıçrama  qiyməti (və  ya  ona  sıxılmış  iynənin);

- zərbə  impulsunun  parametri  (zərbə  enerjisi)

- betonda  izin  ölçüləri  (diametri, dərinliyi  və  i.)  və  ya  indentorun  zərbəsindən  yaxud  da  identorun  betonun  səthinə  basılmasından  betonda  və  standart  nümunədə  izlərin  diametrlərinin  nisbəti;

gərginliyin  qiyməti – betonun  yerli  dağıdılması  üçün  ona  yapışdırılmış metal  diskin  qopardılma  qüvvəsinin  betonun  qopardılma  səthinin  diskin  müstəvisinə  proyeksiyasının  sahəsinə  bölünməsinə  bərabərdir;

- konstruksiyanın  tilində  beton  hissəsinin  yerli  sındırılması üçün  lazım  olan  qüvvənin  qiyməti;

- betondan  anker  qurğusunun  dartıb çıxarılması  zamanı  yerli  dağıtma  qüvvəsinin  qiyməti;

1.3  Dağıtmadan  nəzarət  edərək  mexaniki  üsul  ГОСТ 18105-86-ya  görə  yoxlanılan,  bütün  növ  normalaşdırılmış  möhkəmliklərə  betonun  möhkəmliyinin  təyini  üçün  eləcədə,  konstruksiyaların  müayinəsi  və  çıxdaş  edillməsi  zamanı  betonun  möhkəmliyinin  təyini  üçün tətbiq edilir.

Sınaqlar üsulu bu standartın 3-cü bölməsinin tələblərinə uyğun olaraq, dağıdılmadan nəzarət etməyə konkret cihazlara rəhbərlik tərəfindən tövsiyyə olunan möhkəmliyin həddi qiyməti nəzərə alınmaqla seçilməlidir.

1.4 Sınaqlar betonun  müsbət  temperaturunda  keçirilir.  Konstuksiyaların  müayinəsi  zamanı  mənfi  10°C-dən  aşağı olmayan  temperaturda  möhkəmliyin  təyininə  yol  verilir,  bir  şərtlə  ki,  donma  anına  kimi  konstruksiya  bir  tərəfdən  az  olmayan  müddətdə  temperaturu  müsbət  və  nisbi  rütubəti  75%-dən  artıq  olmayan  mühitdə  olsun.

1.5  Bu  standartda  göstərilmiş  üsulların  tətbiqi  ilə  betonun  faktiki  möhkəmliyindən  alınmış  qiymətlərinin  tələblərə qoyulmuş  müvafiqliyinin  qiymətləndirilməsi    ГОСТ 18105-86-ya  görə  keçirilir.

2  CİHAZLAR VƏ ALƏTLƏR

2.1 Betonun  möhkəmliyi   ГОСТ 8326-78-ə  görə  metroloji  attestasiyadan  keçmiş  və  cədvəl 2-də  göstərilmiş  tələblərə  cavab  verən, dolayı  xarakteristikaların  müəyyən edilməsi üçün  nəzərdə  tutulmuş  cihazlar  vasitəsilə  müəyyən  edilir.

Cihazların  tipləri  və  onların  texniki  xarakteristikaları  əlavə 1-də  göstərilmişdir.

2.2  Plastik  deformasiya  üsulu ilə  sınaq  üçün  istifadə  edilən  izlərin  diametrini  və  ya  dərinliyini  ölçmək  üçün  alət  ( ГОСТ 427-yə  görə  bucaq  miqyası,    ГОСТ  166-ya    görə    ştangenpərgar   və   b.)    ± 0.1 mm-dən   çox

olmayan  xəta  ilə,  izlərin  dərinliyini  ölçmək  üçün  alət  isə (  ГОСТ 577-68-ə  görə  saat  tipli  indikator  və b.)  ±0.01mm-dən  çox  olmayan  xəta  ilə  ölçməni  təmin  etməlidir.

| Cihazların xarakteristikalarının adları | Üsulla sınaq üçün cihazın xarakteristikası |
| --- | --- |
|  | elastiki sıçrama | zərbə impulsu | plastik deformasiya | qopardılma | tilin sındırılması | sındırıb qopardılma |
| Vurucunun, iynənin və identorun bərkliyi, HRCэ, az olmayaraq | 51 | 51 | 51 | - | - | - |
| Vurucu və identorun təmas hissəsinin kələ-kötürlüyü, mkm, çox olmayaraq | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| Vurucunun və identorun diametri, mm, az olmayaraq | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| Diskvari identorun qalınlığı, mm az olmayaraq | - | - | 10 | - | - | - |
| Konusvari identorun bucağı | - | - | 30-60 | - | - | - |
| İzin diametri, identorun diametrindən %-lə | - | - | 20-70 | - | - | - |
| Yükün qoyulmasında perpendikulyarlıq buraxılışı, 100 mm hündürlükdə ,mm | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 |
| Zərbə enerjisi, Coul, az olmayaraq | 0.7 | 0.02 | 0.7 | - | - | - |
| Yükün artırılma sürəti, kN/san | - | - | ≤1.5* | 0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 1.5-3.0 |
| Yükün ölçülmə xətası, ölçülən yükdən %-lə, çox olmayaraq | - | - | 5* | 5 | 5 | 5 |

Cədvəl 2

2.3  Sındırıb  qopartma  üsulu  üçün  əlavə 2-də  göstərilən  anker  qurğularından  istifadə  edilməlidir.

Eləcədə  başqa  anker  qurğularından  istifadə  edilməsinə  yol  verilir,  hansılarınkı  tıxanma  dərinliyi  sınaqdan  keçirilən  konstruksiya betonunun  iri  doldurucusunun  maksimal  ölçüsündən  kiçik  olmamalıdır.

2.4  Tilin  sındırılması  üsulu  üçün  əlavə 3-də  göstərilən  cihazlardan  istifadə  edilməlidir.

2.5  Qopartma  üsulu  üçün  diametri  40 mm-dən az  olmayan, qalınlığı  6 mm-dən  az  olmayan  və  0.1 diametrdən  az  olmayan,  yapışdırılan  səthin  kələ-kötürlük parametri  ГОСТ 2789-a  görə  Ra 20 mkm-dən  az  olmayan  polad  disklərdən  istifadə  edilməlidir.  Diskin  yapışdırılması  üçün  yapışqan  elə  möhkəmlik  təmin  etməlidir  ki,  dağılma  betonda  baş  versin.  Əlavə 4-də  göstərilən  yapışqanlardan  istifadə  edilməsinə  yol  verilir.

3   SINAQLARA HAZIRLIQ

3.1  Konstruksiyalarda  betonun  möhkəmliyini  təyin  etmək  üçün  əvvəlcədən  betonun  möhkəmliyi  ilə  möhkəmliyin  dolayı  xarakteristikası  arasında  dərəcələnmə  asılılığını  müəyyən  edirlər (qrafik, cədvəl  və  ya  düstur  şəklində).

Əlavə  2-yə  uygun  olaraq  anker  qurğuları  tətbiq  edildiyi  halda, sındırmaqla  qopartmaq  üsulu  ilə  sınaq  üçün  və  əlavə  3-ə  uyğun olaraq  cihazlar  tətbiq  edildiyi  halda  tilin  sındırılması  üsulu  ilə  sınaq  üçün  5  və  6  əlavələrinə  uyğun  olaraq  göstərilmiş  dərəcələrinə  asılılığından  istifadə  edilməsinə  yol  verilir.

3.2  Elastiki  sıçrama, zərbə  impulsu, plastik  deformasiya  və  qopartma  üsulları  üçün  dərəcələnmə  asılılıqlarını  1.3 bəndində  göstərilən  hər  bir  möhkəmlik  növü  üçün  konkret  olaraq  müəyyən  edirlər,  sındırıb  qopartma  və  tilin  sındırılması  üsulları  üçün  möhkəmliyin  növündən  asılı  olmayaraq  vahid  dərəcələnmə  asılılığının  müəyyən  edilməsinə  yol  verilir.

3.3  İri  doldurucunun  növü, beton  istehsalının  texnologiyası  dəyişdirildikdə,  qatqılar  əlavə  edildikdə, sıçrama,  zərbə  impulsu  və  plastik  deformasiya  üsulları  üçün  isə həmçinin  sementin  növü  dəyişdirildikdə,  betonun nominal tərkibində miqdari dəyişikliklər sementin sərfi üzrə ±20%-dən çox,  iri  doldurucu  üzrə  ±10%-dən  çox  olduqda  dərəcələnmə  asılılığını yenidən  müəyyən  edirlər.

3.4   Dərəcələnmə  asılılığını  təyin  etmək  üçün  ГОСТ 10180-78-ə görə    15  seriyadan  az  olmayan  nümunə-kublardan  və  ya  30-dan  az  olmayan  tək-tək  nümunə-kublardan  istifadə  edirlər. Sındırıb-qopartma  üsulu  üçün  dərəcələnmə  asılılığını təyin  etdikdə  hər  bir  seriyaya  əlavə  olaraq  3-dən  az  olmayan  nümunə-kublar  daxil  edilir.

Nümunələri  ГОСТ 10180-78-ə  görə olaraq  müxtəlif  növbələrdə  5 gündən az olmayan müddətdə  eyni  tərkibli  betondan, eyni  bir  texnologiya  ilə  və  o

istilik-nəmlik  emalı  rejimində  və  ya  o  bərkimə  şəraitində  hazırlanır ki, hansılarda  yoxlanılan  konstruksiyalar da hazırlanmışdır.

Tərkibinə görə ± 0.4  hüdudlarında  su-sement nisbəti üzrə layihədəkindən fərqlənən  beton  qarışığından  uyğun olaraq  işarəsi  hər birindən  5  seriya  nümunə  hazırlanması  tövsiyə edilir.

3.5  Dərəcələnmə  asılılığı  üçün  nümunələrin  ölçülərini   ГОСТ 10180-78-ə  görə  beton  qatışığında  doldurucunun  ən  böyük  iriliyinə  uyğun  olaraq  seçmək  lazımdır,  lakin  aşağıdakılardan   az  olmayaraq:

100×100×100 mm – sıçrama,  zərbə  impulsu, plastik  deformasiya  üsulları  üçün  dağıdılmadan  üsullarla  və  ГОСТ 10180-78-ə görə,  sındırıb  qopartma  ГОСТ 10180-78-ə görə;

200×200×200 mm – üsulu  üçün  konstruksiyanın  tilinin  qopardılması  və  sındırılması  üsulları  üçün.

Sındırıb  qopartma  üsulu  ilə  sınaqdan  keçirilən əlavə  nümunə-kubların  tillərinin  ölçüləri  anker  qurğusunun  qoyulma  dərinliyinin  altı  mislindən  az  olmamalıdır.

İstehsalatda  betonun  strukturunun  dəyişməsinə  səbəb  olan  sıxlaşdırma    üsulları  tətbiq  edildiyi  halda  dərəcələnmə  asılılığının  quraşdırılması   üçün  nümunələrin  hazırlanma  ölçüləri  və  üsulları  yığma  konstruksiyalar  üçün  standartlarda  və  ya  texniki  şərtlərdə,  monolit konstruksiyaların  işçi  cizgilərində  və  ya  qoyulmuş  qaydalara  əsasən  təsdiqlənmiş  metodikalarda  göstərilməlidir.

3.6  Dərəcələnmə  asılılığının   müəyyən  edilməsində  istifadə  edilən  nümunələrin  yaşı,  sıçrama,  zərbə  impulsu  və  plastik  deformasiya   üsulu  üçün   konstruksiyaların  sınağına  qoyulmuş  müddətdən  fərqlənməməlidir:

40%-dən  çox  olmayaraq–təbii (şəraitdə)  bərkimiş  betonun  möhkəmliyinə  nəzarət  etdikdə;

iki  dəfədən  çox  olmayaraq–istilik  emalından sonra  betonun  möhkəmliyinə  nəzarət etdikdə;

Dolayı  xarakteristikanı  təyin  etdikdə  ayrı-ayrı  nümunələrin  betonunun  temperaturu  nümunələrin  ±10°C orta  temperaturundan  çox  fərqlənməməlidir, konstruksiyanın  temperaturundan  fərq  isə  ±10°C-dən  çox  olmamalıdır.

Betonun  buraxılma,  ötürülmə,  dartılma  və  qəlibdən  çıxarılma  möhkəmliyini  yoxlamaq  üçün  dərəcələnmə  asılılıqlarını  qurduqda,  dərəcələnmə  asılılığını  qaynar  nümunələrin  dağıdılmadan  sınaqlarına  yol  verilir    və  ГОСТ 10180-78-ə görə  elə  həmin  nümunələrin   normal  temperaturda  sıxılmaya  sınaqlarının  nəticələrinə  əsasən  müəyyən  edilsin.

Dərəcələnmə  asılılığını  təyin  etmək  üçün  istifadə  edilən  nümunələrin  nisbi  nəmliyi, sınanan  konstruksiyanın  nəmliyindən  ±2%-dən  çox  fərqlənməməlidir.

3.7  Elastik  sıçrama,  zərbə  impulsu, plastik  deformasiya,  qopartma  və  tilin  sındırılması  üsulları  üçün  dərəcələnmə  asılılığını  nümunə-kubların  əvvəlcə  dağıdılmadan,  sonra  isə   ГОСТ 10180-78-ə  görə    sınaqlarının  nəticələri  əsasında  müəyyən  edilir.

Sındırıb-qopartma  üsulu  ilə  dərəcələnmə  asılılığını  təyin  etdikdə,  dolayı  xarakteristikanı  əlavə  olaraq  düzəldilmiş  nümunə-kublarda  təyin  edirlir, ГОСТ 10180-78-ə  görə  isə   əsas  seriyanın  nümunələri sınanılır.

3.8   Dolayı  xarakteristikaları  təyin  etmək  üçün  sınaqlar  nümunələrin  yan  səthlərində  aparılır (betonlama  istiqamətində).

Hər  bir  nümunədə  ölçmələrin  sayı  sıçrama  və  zərbə  ilə plastik  deformasiya  üsullarında  beşdən  az, zərbə  yerləri  arasındakı  məsafə  isə  30 mm-dən  az  olmamalıdır.  Zərbə  impulsu  üsulunda  ölçmələrin  sayı  ondan  az,  zərbə  yerləri  arasında  məsafə  isə  15 mm-dən  az  olmamalıdır.  Batırma  ilə  plastik  deformasiya  üsulunda  bir  üzdə  ikidən  az,  sınaq  yerləri  arasında  məsafə  isə  izin  iki  diametrindən  az  olmamalıdır.

Sındırma  üsulu  ilə  dərəcələnmə  asılılığını  təyin  etdikdə  hər  yan  tildə  bir  sınaq  aparılır.

Sındırıb  qopartma  üsulu  üçün  dərəcələnmə  asılılığını  müəyyən  etdikdə  hər  yan  üzdə  bir  sınaq  aparılır.

3.9   Sıçrama, zərbə  impulsu, zərbə  ilə  plastik  deformasiya  üsulları  ilə  sınaq  apardıqda  nümunələr  presdə  (30 ± 5) kN  qüvvə  ilə  sıxılmalıdır.

3.10   Betonun  möhkəmliyinin  tək  bir  qiyməti  kimi   ГОСТ 10180–78-ə görə  betonun  seriyada  möhkəmliyinin qiymətini  və  ya  bir  nümunə  betonunun  möhkəmliyinin  qiyməti  qəbul  edilir  (əgər  dərəcələnmə  asılılığı  tək-tək  nümunələrin  sınağının  nəticələrinə  əsasən  təyin  edilirsə).

Qopartma  üsulu  ilə  sınaqdan  keçirilmiş  nümunələr,  presdə  elə  yerləşdirilir ki,  presin  dayaq  lövhələrinə  qopardılma  aparılan  səthlər  bir-birinə yanaşmasın;  ГОСТ 10180-78-ə görə  sınaqların  nəticələri  5%  artırılır.

3.11  Dərəcələnmə  asılılığını müəyyən  etdikdə  möhkəmliyin  dolayı  göstəricisinin  tək  qiyməti  kimi,  möhkəmliyin  tək  qiymətinin  müəyyən  edilməsində  istifadə  edilən  nümunələr  seriyasında  (və  ya  nümunədə)  bu  kəmiyyətin  orta  hesabi  qiyməti  götürülür.

3.12   Dərəcələnmə  asılılığı  nümunələr  seriyasından  istifadə  edildikdə  möhkəmliyin  R  orta  qiymətinin  12%-ni,  ayrı-ayrı  nümunələrdən  istifadə  edildikdə  15%-ni  keçməyən  orta  kvadratik  (qalıq)  kənaraçıxmalar ST  malik  olmalıdır.

Dərəcələnmə  asılılığının  təyin  edilməsi  metodikası  və  misalı  əlavə 7-də  verilmişdir.

3.13   Bu  dərəcələnmə  asılılığı  əlavə 8-ə  uyğun  olaraq  tərtib  edilir.

3.14   Dərəcələnmə  asılılığını  3.2 – 3.12  bəndlərinin  tələblərinə  uyğun  olaraq  təyin  etmək  imkanı  olmadıqda  5  və  6  əlavələrində  verilmiş  dərəcələnmə  asılılıqlarından  istifadə  edərək  sındırıb  qopartma  və  ya  tilin  sındırılması  üsullarını  tətbiq  etmək  lazımdır.

Konstruksiyaları  müayinə  etdikdə  sınanılan  betondan  fərqlənən (tərkibinə, yaşına, bərkimə  şəraitinə, nəmliyinə  görə)  beton  üçün  müəyyən  edilmiş  dərəcələnmə  asılılığından  istifadə  edərək  onu  əlavə 9-da  verilmiş  metodikaya  uyğun  olaraq  dəyişdirməklə  elastik  sıçrama,  zərbə  impulsu  və  ya  plastik  deformasiya  üsullarını  tətbiq  etməyə  yol  verilir.

3.15   Müayinələr  apardıqda  əlavə  10-a uyğun olaraq  konstruksiyadan  ayrılmış  beton  nümunələrdə  elastik  sıçrama,  zərbə  impulsu  və  plastik  deformasiya  üsulları  ilə  sınaqlara  yol  verilir.

4   SINAQLAR

4.1   Sınaqları  konstruksiyanın  sahəsi  100-dən  600 sm2-dək  olan  hissəsində  aparırlar.

4.2   Konstruksiyanın  yoxlanılan  hissəsində  betonun  möhkəmliyini  bölmə  3-ün  tələblərinə uyğun  olaraq  müəyyən  edilmiş  dərəcələnmə  asılılığına  əsasən  müəyyən  edirlər  o  şərtlə  ki,  dolayı  göstəricinin  ölçülmüş  qiymətləri  dərəcələnmə  asılılığını  qurduqda  sınanılan  nümunələrdə  dolayı  göstəricilərin  ən  kiçik  və  ən  böyük  qiymətləri  hüdudlarında  olsun.

4.3  Konstruksiyaları  sınaqdan  keçirdikdə  yoxlanılan  hissələrin  sayı  və  yerləşməsi ГОСТ 18105-86–nın  tələblərinə  uyğun  olmalıdır  və  ya  yığma  konstruksiyalar  üçün  standartlarda  və  (və  ya) texniki  şərtlərdə  və  ya  monolit  konstruksiyaların  işçi  cizgilərində  və  (və  ya)  yoxlama  texnoloji  kartlarında  göstərilməlidir.

Müayinə  edilən  konstruksiyaların  möhkəmliyini  təyin  etdikdə hissələrin  sayı  və  yerləşməsi  müayinənin  aparılma  proqramı  üzrə  götürülməlidir.

4.4   Bir  hissədə  sınaqların  sayı, hissədə  sınaq  yerləri  arasında  və  konstruksiyanın  kənarından  olan  məsafə, sınama  hissəsində  konstruksiyanın  qalınlığı  cədvəl  3-də  göstərilən  qiymətlərdən  kiçik  olmamalıdır.

Cədvəl  3

| Üsullar | Hissədə sınaqların sayı | Sınaq yerləri arasında məsafə, mm | Konstruksiyanın kənarından sınaq yerinədək məsafə, mm | Konstruksiyanın qalınlığı, mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Elastiki sıçrama | 5 | 30 | 50 | 100 |
| Zərbə impulsu | 10 | 15 | 50 | 50 |
| Plastiki deformasiya | 5 | 30 | 50 | 70 |
| Tilin sındırılması | 2 | 200 | - | 170 |
| Qopartma | 1 | Diskin2 diametri | 50 | 50 |
| Sındırıb qopartma | 1 | 5 qopartma dərinliyi | 150 | Ankerin qoyulma dərinliyinin iki misli |

4.5  Sıçrama, zərbə  impulsu, plastik  deformasiya  üsulları  ilə  sınaqlarda  konstruksiya  betonunun  səthinin  kələkötürlüyü, dərəcələnmə  asılılığını  təyin  etdikdə  sınanılan  kubların  səthinin  kələkötürlüyünə  uyğun  olmalıdır.  Zəruri  hallarda  konstruksiyanın  səthinin  təmizlənib  hamarlanmasına  yol  verilir.

Batırma  ilə  plastik  deformasiya  üsulu  ilə  istifadə  etdikdə, əgər  sıfır  sayma  başlanğıcı  ilkin  yüklə  təsirdən  sonra  qeydə  alınırsa, konstruksiya  betonunun  səthinin  kələkötürlüyünə  tələblər  irəli  sürülmür.

4.6      Elastik  sıçrama  üsulu.

4.6.1  Elastik  sıçrama  üsulu  ilə  sınaqda  sınağın  aparıldığı  yerdən  armaturadək  məsafə  50 mm-dən  az  olmamalıdır.

4.6.2   Sınaq  aşağıdakı  ardıcıllıqla  aparılır:

- cihaz  elə  yerləşdirilir  ki, cihazın  istismarı  üzrə  təlimata  uyğun olaraq, qüvvə  sınanan  səthə  perpendikulyar  olsun;

- konstruksiyanı  sınadıqda  cihazın  horizontala  görə  vəziyyətini  elə  götürmək  tövsiyyə  edilir  ki, necəki, dərəcələnmə asılılığını  müəyyən  etmək   üçün   nümunələr   sınaqdan   keçirilmişdir;   başqa  vəziyyətdə,

cihazın  istismarı  üzrə  təlimata  uyğun  olaraq, cihazın  göstərişinə  düzəliş  etmək  lazımdır;

- cihazın  istismarı  üzrə  təlimata uyğun  olaraq  dolayı  xarakteristikanın  qiyməti  qeyd  edilir;

- konstruksiyanın  sınanan  hissəsındə  dolayı  xarakteristikanın  orta  qiymətini  hesablayırlar.

4.7   Plastik  deformasiya  üsulu.

4.7.1  Plastiki  deformasiya  üsulu  ilə  sınaqda,  sınağın  aparıldığı  yerdən  armaturadək  məsafə  50 mm – dən  az  olmamalıdır.

4.7.2   Sınaq  aşağıdakı  ardıcıllıqla  aparılır:

- cihaz  elə  yerləşdirilir  ki,  cihazın  istismarı  üzrə  təlimata  uyğun olaraq,  qüvvə  sınanan  səthə  perpendikulyar  olsun;

- sferik  identorla  sınaqda,  izlərin  diametrinin  ölçülməsini  asanlaşdırmaq  üçün, sınaqları  surət  kağızı  və  ağ  kağızın  üstündən  aparmaq olar (bu  halda  dərəcələnmə  asılılığını  müəyyən  etmək  üçün  nümunələr  belə  kağızlardan  istifadə  edilərək  sınanılır);

- cihazın  istismarı  üzrə  təlimata  uyğun  olaraq  dolayı  xarakteristikanın  qiyməti qeyd  edilir;

- konstruksiyanın  hissəsində  dolayı  xarakteristikanın  orta  qiyməti  hesablanır.

4.8    Zərbə  impulsu  üsulu.

4.8.1   Zərbə  impulsu  üsulu ilə  sınaqlarda  sınağın  aparıldığı  yerdən  armaturadək  məsafə  50 mm-dən  az  olmamalıdır.

4.8.2   Sınaq  aşağıdakı  ardıcıllıqla  aparılır:

- cihaz  elə  yerləşdirilir  ki,  cihazın  istismarı  üzrə  təlimata  uyğun  olaraq, qüvvə  sınanan  səthə  perpendikulyar  olsun;

- konstruksiyanı  sınadıqda  cihazın  horizontala  görə  vəziyyətini  elə  götürmək  tövsiyə  edilir  ki, necəki  dərəcələnmə  asılılığını  müəyyən  etmək  üçün  nümunələr  sınaqdan  keçirilmişdir; başqa  vəziyyətdə,  cihazın  istismarı  üzrə  təlimata  müvafiq  olaraq  cihazın  göstərişinə  düzəliş  etmək  lazımdır;

- cihazın  istismarı  üzrə  təlimata uyğun  olaraq  dolayı  xarakteristikasının   qiymətini  qeyd  edirlər;

- konstruksiyanın  sınanan  hissəsində  dolayı  xarakteristikanın  orta  qiymətini  hesablayırlar.

4.9  Qopartma  üsulu.

4.9.1  Qopartma  üsulu  ilə  sınaqda, sınanan  hissələr  istismar  yükləri  və  ya  əvvəlcədən  gərginləşdirilmiş  armaturun  hərtərəfli  sıxma  qüvvəsi  ilə  yaradılan  ən  kiçik  gərginliklər  zonasında  yerləşməlidir.

4.9.2   Sınağı  aşağıdakı  ardıcıllıqla  aparırlar:

- diskin  yapışdırılacağı  yerdə  betonun  üst  qatını  0,5-1mm  dərinliyədək  götürürlər  və  səthi  tozdan  təmizləyirlər;

- diski  betona  elə  yapışdırırlar  ki,  betonun  səthində  yapışqan  qatı  diskin  hüdudlarından  kənara  çıxmasın;

- cihaz  disklə  birləşdirilir;

- yük  ( 1±0.3) kN/san  sürətlə  səlis  artırılır;

- cihazın  qüvvəölçücüsünün  göstərişi  qeyd  edilir;

- qopartma  səthinin  diskin  müstəvisinə  proeksiyasının  sahəsi  ±0.5 sm3  xəta  ilə  ölçülür;

- qopartma  zamanı  betonda  şərti  gərginliyin  qiyməti  müəyyən  edilir;

- əgər  betonu  qopartdıqda  armatur  açılıbsa  və  ya  qopartma  səthinin  proeksiyasının  sahəsi  diskin  sahəsinin  80%-dən  az  olubsa  sınağın  nəticələri  nəzərə  alınmır.

4.10   Sındırıb  qopartma  üsulu.

4.10.1   Sındırıb  qopartma  üsulu  ilə  sınaqda,  sınanan  hissələr  istismar  yükləri  və  ya  əvvəlcədən  gərginləşdirilmiş  armaturun  hərtərəfli  sıxma  qüvvəsi  ilə  yaradılan  ən  kiçik  gərginliklər  zonasında  yerləşməlidir.

4.10.2  Sınaqlar  aşağıdakı  ardıcıllıqla  aparılır:

- əgər  anker  qurğusu  betonlamadan  əvvəl  quraşdırılmayıbsa, betonda  şpur  deşirlər  və  ya  vururlar,  hansınınki  ölçüsünü  cihazın  istismarı  üzrə  təlimata  uyğun  olaraq, anker  qurğusu  tipindən  asılı  olaraq seçilir;

- şupurda  anker  qurğusunu  cihazın  istismarı  üzrə  təlimatda  nəzərdə  tutulmuş  dərinlikdə,  anker  qurğusunun  tipindən  asılı  olaraq  bərkidirlər;

- cihaz  anker  qurğusu  ilə  birləşdirilir;

- yük  1,5 – 3,0 kN/san  sürətlə  artırılır;

- cihazın  qüvvəölçücüsünün  göstərişini  və  qopartma  dərinliyi  1mm-dən  az  olmayan  dəqiqliklə  qeyd  edilir;

- əgər  betonun  qopardılmış  hissəsinin  anker  qurğusundan  dağılma  sərhədlərinə  qədər  konstruksiyanın  səthindəki  ən  böyük  və  ən  kiçik  ölçüləri  iki  dəfədən  çox  fərqlənərsə  və  eləcədə  qopartma  dərinliyi  anker  qurğularının  bərkidilmə  dərinliyindən  5%-dən  çox  fərqlənərsə  onda  sınağın  nəticələrini  yalnız  betonun  möhkəmliyinin  təxmini  qiymətləndirilməsi  üçün  nəzərə  almaq  olar.

4.11  Tilin  sındırılması  üsulu.

4.11.1  Tilin  sındırılması  üsulu  ilə  sınaqda, sınaq  hissəsində  çatlar, betonun  okolları, hündürlüyü ( dərinliyi )  5mm-dən  çox  yığıntılar  və  ya  qovuqlar  olmasın. Sınanan  hissələr  istismar  yükləri  və  ya  əvvəlcədən  gərginləşdirilmiş  armaturun  hərtərəfli  sıxma  qüvvəsi  ilə  yaradılan  ən  kiçik  gərginliklər  zonasında  yerləşməlidir.

4.11.2  Sınaq  aşağıdakı  ardıcıllıqla  aparılır:

- cihaz  konstruksiya  üzərində  bərkidilir, (1±0,3) kN/san-dən  çox  olmayan  sürətlə  yük  təsiri  yaradılır;

- cihazın  qüvvəölçücüsünün  göstərişi  qeyd  edilir;

- sındırmanın  faktiki  dərinliyi  ölçülür;

- sındırma  qüvvəsinin  orta  qiyməti  müəyyən  edilir.

Əgər  betonun  sındırılmasında  armatur  açılıbsa  və  faktiki  sındırma  dərinliyi  verilmişdən  ( əlavə 3-ə bax )  2 mm-dən  çox  fərqlənibsə  sınağın  nəticələri  nəzərə  alınmır.

5   NƏTİCƏLƏRİN TƏRTİBATI

Betonun  sınaq  nəticələri  jurnala qeyd  edilir, hansındakı  göstərilməlidir:

- konstruksiyanın  adı,  partiyanın  sıra  sayı;

- yoxlanılan  möhkəmliyin  növü  və  onun  tələb  olunan  qiyməti;

- betonun  növü;

- dağıtmayan  metodun  adı, cihazın  tipi  və  onun  zavod  sıra  sayı;

- möhkəmliyin  dolayı  xarakteristikasının  orta  qiyməti  və  betonun  möhkəmliyinin uyğun  qiyməti;

- düzəliş  əmsallarının  istifadə  edilməsi  barədə  məlumatlar;

- betonun  möhkəmliyinin  qiymətləndirilməsinin  nəticələri;

- sınaq  tarixi, sınağı  aparan  şəxsin  soyadı  və  imzası.

ƏLAVƏ  1

Arayış  üçün

CİHAZLARIN  TİPİ

Cədvəl 4

Sıçrama  üsulu  ilə sınaq  üçün  cihazların  texniki  xarakteristikası

| Cihazların tipi | Zərbə enerjisi, Coul | Ölçüləri, mm | Kütləsi, kq | İstifadə edilməsinin xüsusiyyətləri |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | diametri | uzunluğu |  |  |
| KM* | 2,2 | 54 | 390 455(dəstəklə) | 1,75 | Plastik deformasiya üsulu ilə sınaqlar üçün dəyişdirilən identor vardır |

* Cizgiləri  НИИЖБ*-nin  КТБ-sı  yayır.

Cədvəl 5

Zərbə  impulsu  və  plastik  deformasiya üsulları  ilə  sınaq  üçün

cihazların  texniki  xarakteristikaları

| Cihazın tipi | Zərbə enerjisi, | Ölçüləri, mm | Kütləsi, kq |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | diametri | uzunluğu |  |
| BCM* | 0.1 | 25 | 200 | 0.5 |
| ПМ-2** | - | 40 | 100 | 1.0 |
| Ц-22 Киеворгстроя*** | 0.8-8.0 | 54 | 320 | 1.0 |
| A-1** | 2.0-4.0 | 33 | 270 | 0.9 |
| Kaşkarov Çəkici | İxtiyari | - | 300 | 0.9 |

Cədvəl 6

Batırma  zamanı  plastik  deformasiya  üsulu  ilə  sınaq  üçün

cihazların  texniki  xarakteristikası

| Tipi | İdentorun növü | Batırma qüvvəsi, kN | Cihazın kütləsi, kq | İdentorun diametri,mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПБ | Kürə | 1-5 | 5.0 | 10 |

Cədvəl 7

Sındırmaqla  qopartma,  tilin  sındırılması,  sındırıb  qopartma

üsulları  ilə  sınaq  üçün  cihazların  texniki  xarakteristikası

| Cihazın adı | Anker qurğusunun tipi | Qopartma qüvvəsi, kN | Kütləsi, kq |
| --- | --- | --- | --- |
| ГПНВ-5* | I, II | 50 | 8.0 |
| ГПНС-4* | III | 40 | 5.0 |
| ГПНС-5* | I, II | 50 | 5.0 |
| ПИБ** | I, II | 45 | 4.0 |
| УРС-2** | - | - | 6.3 |

ƏLAVƏ 2

Tövsiyə olunan

ANKER  QURĞULARININ  TİPİ

I Tip           II Tip              III Tip

1-işçi  ox;  2- açılma  konuslu  işçi  ox;  3-tam  açılma  konuslu  işçi  ox;  4-istinad oxu;  5-riflənmiş  seqment  yanaqları.

Cizgi 1

I  tip  anker  qurğusunu  konstruksiya  üzərində  betonlama  zamanı  qoyurlar; II  və  III  tip  anker  qurğularını  konstruksiyada  əvvəlcədən  hazırlanmış  şupurlarda,  cədvəl 8-də  verilmiş  tıxanma  dərinliyi  yerləşdirilir.

Cədvəl 8

| Anker qurğusunun tipi | Tıxanma dərinliyi, mm |
| --- | --- |
|  | işçi h | tam h/ |
| I | 35; 48 | 37; 50 |
| II | 30; 48 | 37; 55 |
| III | 35 | 42 |

ƏLAVƏ 3

Tövsiyə  olunan

TİLİN  SINDIRILMASI  ÜSULU  İLƏ  SINAQ  ÜÇÜN  CİHAZ

1.  Sınaqları  aparmaq  üçün  şəkil 2-də  verilmiş  УРС  qurğusundan,  və  qüvvəölçücülü  qüvvəyaradıcı  cihazdan  istifadə  edilir.

2.  УРС  qurğusu  aşağıdakı  parametrlərə  malik  olmalıdır:

- sındırılma  dərinliyi a, (20±2) mm;  bərabər  olan;

- sındırılma  eni  b,  (30±0.5) mm;  bərabər  olan;

- yükün  təsir  istiqaməti  və  konstruksiyanın  yüklənən  səthinə  normal  arasındakı  bucaq  β, (18±1)°-yə  bərabər  olan;

3.  Qüvvəyaradıcı  və  qüvvəölçücü  kimi  ГПНС-4  cihazından  istifadə  etmək  tövsiyə  edilir.

Tilin  sındırılması  üsulu  ilə  sınaq  üçün  cihaz

1-sınanılan  konstruksiya;  2- sındırılan  beton;  3-УПС  qurğusu; 4- ГПНС–4  cihazı.

Cizgi 2

ƏLAVƏ  4

Arayış  üçün

DİSKLƏRİN  YAPIŞDIRILMASI  ÜÇÜN YAPIŞQAN

Disklərin  yapışdırılması  üçün  epoksid  qətranları  əsasında  yapışqanlar  tövsiyə  olunur.

1.  ЭД20  qətranlı  yapışqanın  tərkibi:

- ЭД20  qətranı  ( ГОСТ 10587-84 ) – 100  çəki  qismi;

- polietilenpoliamin-bərkidici  ( ГОСТ 5854-78 )  - 20 çəki  qismi;

- sement-doldurucu  ( ГОСТ 10178-85 ) – 40 çəki  qismi;

Qətran  və  bərkidici  3 dəq.  ərzində  şpatellə  qarışdırılır.  Sonra  doldurucu əlavə  edib  bircins  tərkib  alana  qədər  yenidən  qarışdırılır.  Yapışqanı  30 dəq.  müddətində  istifadə  etmək  lazımdır.

2.  ЭД16  qətranlı  yapışqanın  tərkibi:

- ЭД16  qətranı  (ГОСТ 10587-84 ) - 100  çəki  qismi;

- polietilenpoliamin-bərkidici  ( ГОСТ 5854-78 )  -20 çəki  qismi;

- sement-doldurucu  ( ГОСТ 10178-85 ) – 40 çəki  qismi;

- dibutilftalat – plastikləşdirici  ( ГОСТ 8728-77 ) -20  çəki  qismi.

Yapışqan   aşağıdakı  kimi  hazırlanır.  Əvvəlcə  qətran  plastikləşdirilir.  Bu  məqsədlə onu   su buxar qazanında 80°C  temperaturda  qızdırılır,  dibutilftalat  əlavə  edib  yaxşıca  qarışdırılır.  Qətran  plastik  olur  və  bu  şəkildə  uzun  müddət  saxlanıla  bilər.

Yapışqanı  hazırlamaq  üçün  plastikləşdirilmiş  qətranı  3 dəq.  bərkidici  ilə qarışdırılır,  sonra  isə  doldurucu  əlavə  edib  yenidən  bircins  kütlə  alana  qədər  qarışdırılır.  Yapışqanı  30 dəq.  müddətində  istifadə  edirlər.

ƏLAVƏ 5

Tövsiyə  olunan

SINDIRMAQLA  QOPARTMA  ÜSULU  ÜÇÜN  DƏRƏCƏLƏNMƏ  ASILILIĞI

Əlavə  2-də  göstərilən  anker  qurğularından  istifadə  etdikdə  betonun  möhkəmliyi  ,  MPa,  dərəcələnmə  asılılığına  görə düsturu  ilə  hesablana  bilər

(1)

burada     - qopartma  zonasında  iri  doldurucunun  maksimal  ölçüsünü  nəzərə  alan  və  irilik  50mm-dən  az  olduqda  1 və  irilik  50mm  və  daha  çox  olduqda  1,1  götürülən  əmsaldır.

- qopartma  qüvvəsindən,  kN , betonun  möhkəmliyinə, MPa, keçmək  üçün  mütənasiblik  əmsalıdır.

- anker  qurğusunu  qopartma  qüvvəsi, kN.

Möhkəmliyi  10MPa  və  daha  çox  olan  ağır  betonu  və  möhkəmliyi  5-dən  40 MPa-dək  olan  keramzitbetonu  sınaqdan  keçirdikdə  mütənasiblik  əmsalı  m2  cədvəl 9-dan  götürülür.

Cədvəl  9

| Betonun bərkimə şəraiti | Anker qurğusunun tipi | Betonun ehtimal olunan möhkəmliyi, MPa | Anker qurğusunun tıxanma dərinliyi, mm | Beton üçün m2 əmsalının qiyməti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ağır beton | Yüngül beton |
| Təbii | I | ≤50 >50 | 48 35 | 1.1 2.4 | 1.2 - |
|  | II | ≤50 >50 | 48 30 | 0.9 2.5 | 1.0 - |
|  | III | ≤50 | 35 | 1.5 | - |
| İstilik emalı | I | ≤50 >50 | 48 35 | 1.3 2.6 | 1.2 - |
|  | II | ≤50 >50 | 48 30 | 1.1 2.7 | 1.0 - |
|  | III | ≤50 | 35 | 1.8 | - |

ƏLAVƏ  6

Tövsiyə  olunan

TİLİN  SINDIRILMASI  ÜSULU  ÜÇÜN

DƏRƏCƏLƏNMƏ  ASILILIĞI

Əlavə 3-də  göstərilmiş  yüklənmə  parametrlərində  qranit  və  əhəngdaşı  qırmadaşlı  betonun   möhkəmliyi  ,  MPa  dərəcələnmə  asılılığına  əsasən  düsturu  ilə  hesablana  bilər

(2)

burada  – iri  doldurucunun  maksimal  ölçüsünü   nəzərə  alan  və  doldurucunun  iriliyi  20mm-dən  az  olduqda  1-ə  bərabər  götürülən  əmsaldır;  doldurucunun  iriliyi  20-dən  30 –dək  olduqda  əmsal  1.05  və  30-dan  40mm-dək  olduqda  1,1  götürülür.

– qopartma  qüvvəsidir,  kN.

ƏLAVƏ 7

Arayış  üçün

DƏRƏCƏLƏNMƏ  ASILILIQLARININ  MÜƏYYƏN  EDİLMƏSİ  VƏ  ONLARIN  XƏTASININ  QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ  METODİKASI

1.  “Dolayı  xarakteristika – möhkəmlik”  asılılığının  tənliyini düsturu  ilə  xətti  qəbul  edirlər

(3)

burada      – betonun  möhkəmliyi, MPa ;

– dolayı  xarakteristikadır.

və    əmsallarını  aşağıdakı  düsturlarla  hesablayırlar

(4)

(5)

Bu  əmsalların  müəyyən  edilməsi  üçün  zəruri  olan  və  nümunələrin   ГОСТ 10180-78-ə  görə  sınağı  ilə  müəyyən  edilmiş  möhkəmliyinin   və  dolayı  xarakteristikasının    orta  qiymətlərini  aşağıdakı  düsturlarla  hesablayırlar

(6)

(7)

burada   və    -  möhkəmliyin  və  dolayı  xarakteristikanın    ГОСТ 10180-78  görə  ayrı – ayrı  seriyalar  üçün  müvafiq  qiymətləridir ;

– dərəcələnmə  asılılığını  qurmaq  üçün  istifadə  edilmiş  seriyaların  (və  ya  ayrı - ayrı nümunələrin)  sayıdır.

2.    (3)  düsturu  ilə  dərəcələnmə  asılılığını  qurduqdan  sonra,  sınaqların şərtini  təmin  etməyən  ayrı-ayrı  nəticələrini  çıxdaş  etməklə  onu  düzəldirlər;

≤ 2                            (8)

burada  ,  aşağıdakı  düsturla  müəyyən  edilən  orta  kvadratik  kənaraçıxmalardır.

(9)

burada   – -ci  seriya nümunələrdə  betonun  möhkəmliyidir,  hansıki  dərəcələnmə  asılılığına  görə aşağıdakı düsturla  təyin  edilir.

(10)

Çıxdaşdan  sonra  dərəcələnmə  asılılığını  qalıq  sınaq  nəticələri  əsasında  (3 – 5) düsturları  ilə  yenidən  təyin  edilir.

Təyin  edilmiş  asılılıqla  betonun  möhkəmliyinin təyin  edilməsindəki  xətalar  (9)  düsturu  ilə  qiymətləndirilir.

×100 ≥ 12 %   və  ya   ≥15 % ( 3.12 b.bax)         (11)

bu  halda  yoxlamanın  aparılmasına  və  alınmış  asılılıqla  möhkəmliyin  qiymətləndirilməsinə  yol  verilmir.

3.   Dərəcələnmə  asılılığının  yoxlanılması  2  ayda  bir  dəfədən  az  olmayaraq  aparılır.

Bundan  ötrü  bu  standartın  3  bölməsinə  uyğun  olaraq  6  seriyadan  az  olmayan  nümunələr  hazırlanır.  Nümunələrin  hər  seriyası  üçün  dolayı  xarakteristikanın    tək  bir  qiymətini  və  presdə  sınaqların   (ГОСТ 10180-78 görə)  nəticələri   əsasında betonun  möhkəmliyi  təyin  edilir.

Təyin  edilmiş  dərəcələnmə  asılılığına  uyğun  olaraq  əldə  edilmiş  dolayı  xarakteristikalara  görə  betonun  möhkəmliyi  təyin  edilir.  Dolayı  xarakteristikaların   orta  qiyməti aşağıdakı düsturla hesablanır

(12)

burada  -dərəcələnmə  asılılığını  yoxlamaq  üçün  sınaqdan  keçirilmiş  seriyaların  sayıdır.

Daha  sonra  sınanmış  nümunələr  seriyasını  iki  qrupa  bölünür.

Birinci  qrupa  dolayı  xarakteristikanın  tək-tək  qiymətlərinin  onların  orta  qiymətindən    çox  olmayan  nümunələr  seriyasına  aid  edilir.

(13)

İkinci  qrupa  qalan  bütün  seriyalar,  başqa  sözlə

(14)

olanlar  aid  edilir.

Dərəcələnmə  asılılığının  sonrakı  tətbiqinə  aşağıdakı  şərtlər  eyni  vaxtda  yerinə  yetirildikdə  yol  verilir.

1)    fərqi  sınaqdan  keçirilmiş  altı  nümunələr  seriyasından  beşində

eyni  işarəyə  malik  olmur.

Cədvəl  10

| Seriya-nın sıra sayı | Bölgülər, H | Betonun möhkəmlik həddi, MPa |  | Qeyd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sıxılma nəticələrinə görə Riф | dərəcələnmə asılılığına görə RiH |  |  |
|  |  |  | çıxdaşa qədər | çıxdaşdan sonra | çıxdaşa qədər | çıxdaşdan sonra |  |
| 1 | 17,7 | 18,7 | 22,75 | 22,72 | 1,72 | 1,91 |  |
| 2 | 18,6 | 26,7 | 25,90 | 25,96 | 0,34 | 0,35 |  |
| 3 | 17,8 | 24.0 | 23,10 | 23,08 | 0,38 | 0,44 |  |
| 4 | 18,1 | 23,6 | 24,15 | 24,16 | 0,23 | 0,27 |  |
| 5 | 16,0 | 16,0 | 16,80 | 16,60 | 0,34 | 0,29 |  |
| 6 | 19,2 | 27,6 | 28,00 | 28,12 | 0,17 | 0,25 |  |
| 7 | 17,8 | 25,3 | 23,10 | 23,08 | 0,93 | 1,06 |  |
| 8 | 19,6 | 32,2 | 29,40 | 29,56 | 1,19 | 1,26 |  |
| 9 | 18,8 | 26,5 | 26,60 | 26,68 | 0,04 | 0,09 |  |
| 10 | 17,8 | 22,2 | 23,10 | 23,08 | 0,38 | 0,42 |  |
| 11 | 16,4 | 18,4 | 18,20 | 18,04 | 0,08 | 0,17 |  |
| 12 | 19,2 | 31,8 | 28,00 | 28,12 | 1,61 | 1,75 |  |
| 13 | 18,5 | 23,5 | 25,55 | 25,60 | 0,87 | 1,00 |  |
| 14 | 19,1 | 24,4 | 27,65 | 27,76 | 1,38 | 1,60 |  |
| 15 | 17,6 | 20,4 | 22,40 | 22,36 | 0,85 | 0,93 |  |
| 16 | 19,2 | 31,3 | 28,00 | 28,12 | 1,40 | 1,51 |  |
| 17 | 18,4 | 24,9 | 25,20 | 25,24 | 0,13 | 0,17 |  |
| 18 | 18,8 | 26,2 | 26,60 | 26.68 | 0,17 | 0,23 |  |
| 19 | 17,2 | 25,8 | 21,00 | - | 2,03 | - |  |
| 20 | 17,3 | 21.0 | 21,35 | 21,28 | 0,15 | 0,13 |  |

2)  Sınaqdan  keçirilmiş  seriyalarda  betonun  möhkəmliyinin

(15)

düsturla   təyin  edilmiş  orta  kvadratik  kənaraçıxmaları  (),  istifadə  edilən  dərəcələnmə  asılılığının  orta  kvadratik  kənaraçıxmalarından  bir  yarım  dəfədən  çox  olmamalıdır.

<1.5              (16)

()  fərqinin  qiymətləri  birinci  və  ikinci  qrup  nümunələr  seriyası  üçün  eyni  işarəyə  malik  olmamalıdırlar.  Şərtlərdən  biri  belə  yerinə  yetirilmədikdə,  dərəcələnmə  asılılığını  yenidən  müəyyən  edirlər.

Misal. Möhkəmliyi  B20  lahiyə  sinifi  betonun  möhkəmliyini  KM  cihazı  vasitəsilə  sıçrama  üsulu ilə  yoxlayırlar.  Sıçramanın  qiyməti  ilə  betonun  möhkəmliyi  arasında  asılılığı  müəyyən  etmək  üçün  5 gün  ərzində  ölçüləri  100×100×100 mm (N=20)  olan  20 seriya  nümunə-kublar  sınaqdan  keçirilmişdir. Hər  bir  seriya  üzrə  orta  nəticələr  cədvəl 10-da  verilmişdir.

Möhkəmliyin  orta  qiyməti    və  sıçrama     qiymətini  (6)  və  (7)  düsturları  ilə  hesablayırıq:

;

və    əmsallarının  qiymətlərini  (5)  və  (4)  düsturları  ilə  hesablanır:

;

Beləliklə,  dərəcələnmə  asılılığını

tənliyi  ilə  təsvir  edirik.

Dərəcələnmə  asılılığı  ilə  möhkəmliyin  hesablanmış    qiymətləri  cədvəl 10-da  verilmişdir. (9)  düsturu  ilə  təyin edilmiş  qalıq  orta  kvadratik  kənaraçıxmalar.

olur.

Nümunələr   seriyasındakı   faktiki   möhkəmliyi   ,   dərəcələnmə    asılılığına  (cədvəl 10-a bax)  görə  müəyyən  edilmiş  möhkəmliklə    müqayisə  etdikdə  görürük  ki,  (8)  düsturunun  şərtləri  19-cu  seriya  üçün  yerinə  yetirilmir,  hansıkı  çıxdaş  edilməlidir.

Yerdə  qalan  19 seriya  üzrə  ,    və    və    əmsallarının  yeni  qiymətlərini  hesablayırlar:

= 24,5 MPa ;  = 18,2  ;  = 3,6  ;   = - 41

Yenədə    qiymətini  müəyyən  edək  və  orta  kvadratik  kənaraçıxmaları  hesablayaq   = 2,1 MPa.

Bütün  nümunə  seriyaları  üzrə  düzəldilmiş  dərəcələnmə  asılılığı  üçün  (8)  düsturunun  tələbləri  indi  təmin  edilir. (cədvəl 10-a  bax).  Beləliklə,  bundan  sonra  düzəliş  tələb  olunmur  və  axtarılan  dərəcələnmə  asılılığı  düsturu  ilə  təsvir  edilir

Alınmış  asılılığın  xətasını  (11)  düsturu  ilə  təyin  edək.  Bir  haldakı , onda  müəyyən  edilmiş  dərəcələnmə  asılılığına  görə  betonun  möhkəmliyinin  təyin  edilməsi  bu  standart  üzrə  aparıla  bilər.

ƏLAVƏ 8

Tövsiyə  olunan

DƏRƏCƏLƏNMƏ  ASILILIĞINI  FORMALAŞDIRMA

JURNALINDA  GÖSTƏRİLƏN  MƏLUMATLAR

1  Müəssisənin  adı, hansı  üçün  ki dərəcələnmə  asılılığı  müəyyən  edilmişdir.

2   Dağıdılmayan  üsulun  adı,  cihazın  tipi  və  onun  zavod  sıra  sayı.

3  Betonun  tərkibi,  sementin  və  betonun  növü,  doldurucunun  maksimal  iriliyi,  betonun  sinfi,  bərkimə  şəraiti.

4  -nin  qiyməti  və    nisbəti.

5  Betonun  möhkəmliyinin  minimal  və  maksimal  qiymətləri,  hansılarıki  bu  asılılıqla  müəyyən  etmək  olar.

6  Dərəcələnmə  asılılığını  təyin  etmiş  icraçının və  bölmə  rəhbərinin  imzaları.

ƏLAVƏ 9

Tövsiyə  olunan

DƏRƏCƏLƏNMƏ  ASILILIĞININ  DƏQİQLƏŞDİRİLMƏ  METODİKASI

Sınanılan  betondan  fərqlənən  beton  üçün  dərəcələnmə  asılılığından  istifadə  etməklə  müəyyən  edilmiş  betonun  möhkəmliyinin  qiymətini   əmsalına  vururlar,  hansınınki  qiyməti  aşağıdakı  düsturla  təyin edilir.

=                             (17)

burada   -beton  hissəsində  betonun  sındırıb  qopartma,  tilin  sındırılması  və  ya    kernlərin   ГОСТ 10180-78-ə  görə  sınanması  üsulları  ilə  təyin   edilmiş  möhkəmliyi;

-eynilə, elastik  sıçrama,  zərbə  impulsu  və  ya  plastik  deformasiya üsulları  ilə;

-hissələrin  sayı,  üçdən  az  olmayaraq  götürülən ;

Beton  möhkəmliyinin  qiyməti   dərəcələnmə   asılılığına   görə   orta   qiymətdən   ± 30 %-dən  çox  fərqlənməməlidir.

əmsalından  istifadə  etməklə  betonun  möhkəmliyinin  müəyyən  edilmiş  qiyməti  yalnız  o  halda  istifadə  edilə  bilər  ki,  əgər  bu  əmsalı  nəzərə  almaqla  betonun  möhkəmliyinin  qiyməti,  dərəcələnmə  asılılığı  ilə  təyin  edilə  bilən  möhkəmlik  qiymətlərindən  kənara  çıxmır.

ƏLAVƏ 10

Tövsiyə olunan

KONSTRUKSİYALARDAN  GÖTÜRÜLMÜŞ  NÜMUNƏLƏRDƏ

BETONUN  SINAQ  METODİKASI

Betonun  nümunələrdə  sınaqdan  keçirilməsi  konstruksiyanın  çətin  əlçatan  zonalarında  və  mənfi  temperaturlarda  olan  konstruksiyalarda  betonun  möhkəmliyini  müəyyən  etmək  üçün  tövsiyə  edilir.

Konusun  statik  batırılmasında  metodika  təkcə  konstruksiyanın  səthində  yox, eləcədə  qopuğun  daxili  səthində  betonun  möhkəmliyini  təyin  etmək  üçün  tətbiq  edilə  bilər.

Betonun  möhkəmliyini  təyin  etmək  üçün  konstruksiyanın  yoxlanılan  hissəsindən  nümunələr  qopardırlar.  Nümunənin  minimal  həcmi:

1000 sm3-elastik  sıçrama  metodu  üçün;

500 sm3-dinamik  yük  təsiri  altında  zərbə  impulsu  və  plastik  deformasiya üsulları  üçün;

50 sm3  - statik  yük  təsiri  altında  plastiki  deformasiya  üsulu  üçün.

Nümunəni  məhlula  monolitləşdirirlər,  hansınınkı,  sınaq  gününə  möhkəmliyi  nümunə  betonunun  möhkəmliyinin  yarısından  az  olmamalıdır (sınaq  vaxtı  nümunənin  dağılmasının  qarşısını  almaq  üçün).  Nümunələrin  məhlula  monolitləşdirilməsində   ГОСТ 10180-78-ə  görə  üzrə  beton  sınaq  nümunələrinin  hazırlanması  üçün  standart  qəliblərdən  istifadə  etmək  münasibdir.  Qəlibin  açılmasından  sonra  nümunələrin  yerləşməsi  şəkil 3-də  göstərilmişdir.  Bu  halda,  konusu  qopuğun  səthlərinə  batırmaqla  plastik  deformasiya  üsulu  ilə  sınaqda  nümunələrin  bir  qismini  sındırıb  konusu  batırmaqla  sınaq  aparmaq,  nümunə - əkizlərin  digər  hissəsini  isə  sıxılmaya  sınamaq  lazımdır.

1- beton  nümunə ; 2- nümunənin  sınaq  üçün  ən  münasib  tərəfi;  3-nümunənin bərkidildiyi məhlul.

Cizgi 3

İSTİNAD  EDİLƏN  NORMATİV -  TEXNİKİ  SƏNƏDLƏR ( NТS )

| İstinad edilən NTS –in işarələnməsi | Bəndin, bəndaltının, əlavənin sıra sayı |
| --- | --- |
| ГОСТ 8.326 – 8 | 2,1 |
| ГОСТ 166 – 80 | 2,2 |
| ГОСТ 427 – 75 | 2,2 |
| ГОСТ 577 – 68 | 2,2 |
| ГОСТ 2789 – 73 | 2,5 |
| ГОСТ 5854 – 78 | Əlavə 4 |
| ГОСТ 8728 – 77E | Əlavə 4 |
| ГОСТ 10178 – 85 | Əlavə 4 |
| ГОСТ 10180 – 78 | 1.1 ,3.4 – 3.7 , əlavə 7,9,10 |
| ГОСТ 10587 – 84 | Əlavə 4 |
| ГОСТ 18105 – 86 | 1.3, 1.5, 4.3 |
| ТУ 6-09-5396 – 88 | Əlavə 4 |

УДК 691.32.001.4: 006.354 Ж 19 ОКП 58 0900