AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT STANDARTI

ÜZLÜK,  İNŞAAT-MEMARLIQ,  MEMORİAL  VƏ  DİGƏR MƏMULATLARIN  İSTEHSALI  ÜÇÜN  DAĞ  SÜXURLARINDAN    İBARƏT BLOKLAR

Texniki şərtlər

AZS 478 – 2011

(ГОСТ 9479-98)

Rəsmi nəşr

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi

M ü q ə d d i m ə

1. Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin  S.Ə.Dadaşov adına Elmi-Tədqiqat və  Layihə-Konstruktor İnşaat Materialları İnstitutu tərəfindən İşlənİlİb və təqdİm edİlİb.

2.  Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin  31oktyabr 2011-ci il tarixli,   088  №-li Əmri ilə təsdİq edİlİb.

3.  Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət   Komitəsinin   30 dekabr 2011 -ci  il tarixli,   204  №-li  əmri ilə qüvvəyə mİnİb.

4.    Bu standart ГОСТ 9479-98  “Блоки из горных пород для производства облицовочных, архитектурно-строительных, мемориальных и других изделий. Технические условия” Dövlətlərarası  standartın Azərbaycan dilinə autentik tərcümə edilməsi üsulu ilə işlənib hazırlanmışdır.

5.    İLK DƏFƏ TƏTBİQ EDİLİR.

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin icazəsi olmadan bu dövlət standartının rəsmi nəşr kimi bütövlüklə və ya hissə-hissə yenidən çap olunması, surətlərinin çıxarılması  və yayılması qadağandır.

Mündəricat

1. Tədbiq sahəsi………………………………………………...…………1

2. İstinad edilən normativlər………………………………........…………1

3. Təyinlər………………………………………………..........…………..2

4. Əsas parametirlər və ölçülər…………………………….......….…...….2

5. Texniki tələblər……………………………………………......….…….4

6. Qəbul qaydaları……………………………………….	……..…….……9

7. Sınaq üsulları…………………………………………………………..10

8. Nəql edilmə və saxlanma…………………………………………..…..11

Əlavə A (arayış)  Texnoloji göstərici…………………..............................11

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT STANDARTI

ÜZLÜK, İNŞAAT-MEMARLIQ, MEMORİAL

VƏ DİGƏR MƏMULATLARIN İSTEHSALI

ÜÇÜN DAĞ SÜXURLARDAN İBARƏT BLOKLAR

Texniki şərtlər

БЛОКИ ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ

ПРОИЗВОДСТВА ОБЛИЦОВОЧНЫХ,                               AZS 478 – 2011

АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛЬНЫХ,                             (ГОСТ 9479-98)

МЕМОРИАЛЬНЫХ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ

Технические условия

ROCK  BLOKS USED FOR MANUFACTURE OF FACING,

ARCHITECTURAL AND  BUILDINQ, MEMORIAL AND

OTHER PRODUCTS

Specifications

Tətbiq edilmə tarixi 30 dekabr 2011

1 TƏTBİQ SAHƏSİ

Bu standart, üzlük tavaların, inşaat-memarlıq məmulatlarının, yol kənarına düzülən (bort) daşların küçələrə döşənən dörd künclü (brusçatka) daşların,bərpa işləri üçün tədarükçi memorial məmulatların hazırlanması üçün nəzərdə tutulan dağ süxurları kütləsindən hazırlanan bloklara aiddir.

Standart, təbii daşdan ibarət divar bloklarına aid deyil.

4, 6, 7 bölmələrdə və 5.3-5.8, 5.10 maddələrdə şərh olunan tələblər məcburidir.

2 İSTİNAD EDİLƏN NORMATİVLƏR

Bu standart aşağıdakı normativ sənədlərə edilmiş istinadlardan istifadə olunub:

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные метталлические. Технические условия

ГОСТ 3749-77Угольники поверочные 90о. Технические условия

ГОСТ 4416-94 Мрамор для сварочных материалов. Технические условия

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 8026-92 Линейки поверочные. Технические условия

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород  для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 10978-83 Стекло неорганическое и стеклористаллические материаль. Методы определения температурного коэффициента линейного расширения. Технические условия

ГОСТ 14050-93 Мука известняковая (доломитовая).   Технические условия

ГОСТ 22856-89  Щебень и песок декоративные из природного камня.    Технические условия

ГОСТ 24099-80 Плиты декоративные на основе природного камня.

Технические условия

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов

ГОСТ 30629-99 Материалы и изделия облицовочные из горных пород. Методы испытаний

3 TƏYİNLƏR

Damarcıq - süxurlarda olan çatın sementləyici ya da inyeksiyaedici mineral maddələrlə dolması nəticəsində əmələ gəlmiş zoloqlı və ya budağa bənzər əlavələr.

Zolaq-daşların səthində eyni rəngli minerallardan ibarət damarın mövcud olmasından ya da bu mineralların toplanmasından irəli gələn düz xəttli ya da dalğavari formada naxış elementi.

Kaverna-ölçüsü 1,0 mm-dən artıq olan, dairəvi ya da düzgün forması olmayan boşluq.

Ləkə-daşın səthində mineralların toplanmasından, flora və ya faunanın qazıntı halında olan qalıqlarından ya da süxurların kimyəvi proseslərin qarşılıqlı təsirindən rənglənməsi nəticəsində əmələ gələn dairəvi ya da izometrik formada olub, ümumi fonda gözlə seçilən və ölçüləri 5,0 mm-dən çox olan sahə.

Törəmə minerallar-metomorfik proseslər nəticəsində əmələgəlmiş minerallar.

4 ƏSAS PARAMETRLƏR VƏ ÖLÇÜLƏR

4.1 Bloklar üst səthlərinin görünüşünə görə mişarlanmışlara (M) və sındırılmışlara (S) bölünürlər. Mişarlanmış o bloklar hesab olunur ki, onların dördən az olmayan üzləri mişarla kəsilmiş olsun. Sındırılmış blokların üç və üçdən artıq üzvü sındırılma yolu ilə alınmış olur.

4.2 Bloklar uzunluğu-0,4-dən artıq-3,5 m-ə qədər; eni və hündürlüyü 0,2-dən 2,0 m-ə qədər ölçülərdə düzbucaqlı paralelepiped, ya da ona yaxın formada olmalıdır. Burada müxtəlif qruplardan olan həcmi, cədvəl 1-də göstərilənlərə uyğun olmalıdır.

Cədvəl 1

| Göstəricinin adı | Blokun qrupu |
| --- | --- |
|  | I | II | III | IV |
| Blokun həcmi, m3 | 5,0-dən artıq` | 3,0-dan artıq daxil olmaqla 5,0-ə qədər | 0,7-dən artıq daxil olmaqla 3,0-a qədər | 0,1-dən artıq daxil olmaqla 0,7-ə qədər |
| Qeyd-blokun ölçü parametrində uzunluğu, onun ən böyük üfüqi ölçüsü hesab olunur (təbii laylı bloklar üçün uzunluq, laylanma tərəfə istiqamətlənməlidir),eni-kiçik üfüqi ölçü, hündürlüyü isə kiçik vertikal ölçü hesab olunur. |

İstehlakçı ilə razılaşma əsasında göstərilənlərdən daha böyük ölçülərdərdən daha böyük ölçülərdə blokların istehsalına yol verilir.

4.3 Düzgün həndəsi formaya malik olmasından və üz səthlərinin keyfiyyətindən asılı olaraq bloklar, 1-ci və 2-ci növə bölünürlər.

1-ci və 2-ci növ bloklarda, onların həndəsi formalarından buraxıla bilən kənara çıxması çıxıntıların hündürlüyü və batıqların dərinliyi, cədvəl 2-də göstərilənlərə uyğun olmalıdır.

Cədvəl 2

| Göstəicisinin adı | Mənası |
| --- | --- |
|  | Mişarlanmış bloklar qrupu I-IV | Sındırılmış bloklar qrupu I-III | IV IV |
|  | 1-ci növ | 2-ci növ | 1-ci növ | 2-ci növ |  |
| Qonşu üzlərin perpendikulyarlıqdan kənara çıxması, 1 m üzlə mm-lə,çox olmayaraq Çıxıntıların hündürlüyü və batıqların dərinliyi, mm,çox olmayaraq: alt üzü üçün qalan sındırılmış üzlər üçün qalan mişarlanmış üzlər üçün | 60 20 100 60 | 80 30 150 80 | 110 100 200 - | 200 150 300 - | Normalaşdırılmır Həmçinin -“- -“- |

4.4 1-ci növ bloklarda, bütövlüyü  pozan çatların   kaverna və ləkələrin diametri 100 mm-dən artıq olmasına yol verilmir.

2 –ci növ bloklarda iki qarşılıqlı üzlərə yayılmış  hər birinin  eni 0,5 mm-dən çox, uzunluğu  kiçik ölçüsünün  1/3- dən  çox olmayan, gözlə görünən  və sayı ikidən artıq olmayan çatın;

eni 5mm-dən  şox olmayan, uzunluğu 100mm-dən çox olan təzadlı damarcıqların və diametri 100mm-dən çox olan kaverna və ləkənin olmasına yol verilir.

1-ci və 2-ci növ bloklarda çatların törəmə minerallarla  dolmasından əmələ gələn, emal olunanda ovxalanmayan, dekorativliyi və fiziki xassisələri  pisləşdirməyən  damarcıq və zolaqların  mövcud olmasına yol verilir.

4.5  Blokların  şərti  işarələrinə blokun həcminə görə qrupunun  qeydiyyatı, üz səthlərinin görünüşü, dağ süxurunun cilalanma qabiliyyəti (cilalanan – Oci  və ya  pardaqlanmayan- Oci ), blokların növü,  petroqrafik  adi, rəngi  süxurun  strukturu  və mövcud  standartın  işarəsi  aiddir.

Məsələn: cilalan  xırda dənəli çəhrayı rəngli, sındırılmaqla  çıxarılan və həcmi 4m3-olan 1-ci növ qranitdən ibarət blokun şərti işarəsi.

Blok II Oci  1-qranit çəhrayı, xırda dənəli ГОСТ 9479-98.

5 TEXNİKİ TƏLƏBLƏR

5.1  Bloklar, hazırki standartın tələblərinə uyğun olaraq istehsalçı –müəssisənin  təsdiq etdiyi texnoloji reqlament üzrə  hazırlanmalıdır.

5.2 Blokaların istehsalı üçün istifadə olunacaq ilkin dağ süxuru, fiziki- mexaniki, radiasiya və dekorativlik xüsusiyyətlərinə və eləcə də  geoloji kəşfiyyat vaxtı müəyyən olunmuş petroqrafik  xarakteristikasına görə qiymətləndirlir. Dağ süxurlarından  ibarət bloklar isə, tavaların xüsusi  çıxımı ilə müəyyyən olunan  texnoloji göstəricisinə görə qiymətləndirilir.

5.3 İlkin  dağ süxurunun orta sıxlığı, suhopturma  qabiliyyətin sıxılmada möhkəmlik həddi, su liə doymuş halda sıxılmada möhkəmlik həddinin azalması və zərbə təsirinə müqaviməti cədvəl 3–də  göstərilənlərə uyğun olmalıdır.

Cədvəl 3

| Dağ süxurunun adı | Mənası |
| --- | --- |
|  | Orta sıxlıq, kq/m3, az olmayaraq | Suhopma %, çox olmaya-raq | Quru halda sıxılmada möhkəmlik həddi, MPa (kq/sm2), az olmayaraq | Su ilə doy-muş halda sıxılmada möhkəmlik həddinin azalması, %, çox olmayaraq | Zərbə təsirinə müqavimət, sm, az olmaya-raq |
| Möhkəm süxurlar |
| Qranit, qranodiorit, diorit, sienit, qranosienit, kvarslı, porfir, kvarsit | 2500 | 0,75 | 100 (1000) | 25 | 50 |
| Orta möhkəmliyi olan süxurlar |
| Labradorit, diabaz, porfirit, qneys, serpentinit, qabro, qabbroanartozit, qabbrodiabaz, sıx bazalt, teşenit, dolerit, kvarslı qum daşı | 2500 | 0,75 | 80 (800) | 30 | 40 |
| Andezit, datsit, traxit, liparit | Normalaşdırılmır | 70 (700) | 30 | 30 |
| Mərmər Mərmərləşmiş əhəngdaşı, pardaqlanan dolomit, konqolomerat, brekçiya | 2600 | 0,75 | 50 (500) | 30 | 30 |
| Aşağı möhkəmliyi olan süxurlar |
| Məsaməli bazalt, felzitli, tuf, qumdaşı | Normalaşdırılmır | 40 (400) | 30 | 20 |
| Sıx əhəngdaşı, cilalanmayan sıx dolomit, travertin | Həmçinin | 25 (250) | 35 | 20 |
| Məsaməli əhəngdaşı və dolomit, balıqqu-laqlı əhəngdaşı, vulkanik tuf (felzitlidən başqa) | Həmçinin | 10 (100) | 35 | Normalaşdırılmır |
| Gips daşı, anhidrit | Həmçinin | 15 (150) | 35 | Həmçi-nin |

Qeyd: 1. Dağ süxürlarından  ibarət  üzlük məmulatlarla  bina və qurğuların daxili divarlarının üzlənməsi  üçün, elecədə  xarici üzlənmə  üçün  tikintinin  iqlim şəraitini nəzərə almaqla  məmulatların uzun ömürlüyü  texniki – iqtisadi  cəhətdən əsaslandırıldıqda, fiziki xassələri, göstərilənlərdən  az olan  blokların hazırlanmasına yol verilir.

2. İstehlakçının tələbi üzrə istehsalçı, keyfiyyət haqqında sənətdə qeyd edilməsi üçün bu göstəriciləri təyin etməlidir.

5.4  Dağ süxurlarının şaxtayadavamlığı üzrə bloklar F15; F25; F35; F50; F100; F150; F200 markalara ayrılır.

Suhopma qabiliyyəti 0,25% və bundan az olan puskürülmüş dağ süxurlandan ibarət bloklara,şaxtayadavamlığa dair tələblər qoyulmur.

Dağ süxurunun şaxtaya davamlılığı üzrə markası, tədarükə dair bağlanmış müqavilədə göstərilir. Onun tətbiq sahəsi, tikinti-iqlim zonasından, bina və qurğuların xidmət müddətindən, istismar şəraitindən (otaqların nəmlik rejimindən və tikinti aparılan ərazinin nəmliyindən), eləcə də fəaliyyətdə olan inşaat normalarından və bloklardan alınan məmulatların tətbiq sahələrindən asılı olaraq müəyyənləşdirilir.

5.5 Bina və qurğuların, memorial  və  memar – inşaat  məmulatların  xaricdən  üzlənməsi üçün  tədbiq olunan  məmulatların hazırlandığı  dağ süxurları  ətraf mühitin  təsirinə  dayanıqlığı olmalıdır.

Dağ süxurunun ətraf mühitin təsirinə dayanıqlığı, onun mineraloji-petroqrafiki tərkibi üzrə eləcə də turşuya və duza davamlığına dair aparılan sınaqların nəticələrinə əsasən təyin edilir.

5.5.1  Karbonat dağ süxurları o vaxt turşuya davamlı hesab olunur ki, 10 dövr sınaqdan sonra süxur nümunələrinin çəkilərinin  itkisi 1,0 % -dən artıq olmasın.

5.5.2  Püskürdülmüş dağ süxurları o vaxt turşuya davamlı hesab olunur ki, 10 dövr sınaqdan sonra süxur nümunələrinin çəkilərinin  itkisi 5 % -dən artıq olmasın.

5.6 İctimai, inzibati, istehsalat binalarının, metropolitenlərin və  vağzalların  döşəmə və pilləkənlərinin örtülməsi üçün  məmulatların, eləcə də memorial qurğuların  döşənməsi üçün tavaların  istehsal olunduğu dağ süxurları, mexaniki və zərbə  təsirlərinə davamlı olmalıdırlar.

Dağ süxurlarından ibarət blokların yeyilməsi (sürtülməsi)  və zərbənin təsirinə müqaviməti, mexaniki təsirin  intensivliyindən aslı olaraq cədvəl 4-də göstərilənlərə uyğun olmalıdır.

Cədvəl 4

| Mexaniki təsirin intensivliyi | Sürtülmə, çox olmayaraq | Zərbə təsirinə müqavimət, sm, az olmayaraq |
| --- | --- | --- |
|  | q/sm2 | mm |  |
| Çox və olduqca çox | 0,5 | 1,9 | 50 |
| Orta | 1,0 | 3,8 | 30 |
| Zəif | 2,0 | 7,6 | 20 |
| Qeyd - məsaməli əhəngdaşlarından, dolomitlərdən, balıqqulaqlı-əhəngdaşlarından, vulkanik tuflardan, gips daşı və anhidriddən döşəmə, pilləkən üçün məmulat-ların və döşənilmə elementlərinin hazırlanmasına yol verilmir |

5.7 Təbii radionuklidlərin  effektif  aktivliyinin yekun xüsusi  göstəricisinin  qiymətindən –Aeff aslı olaraq dağ süxurlarından ibarət  bloklar  müxtəlif sahələrdə istifadə olunurlar:

Aeff 370 Bk/kq-a qədər olduqda – ictimayi, inzibati binalarının xaricdən üzlənməsində məmulatların, memorial  qurğuların,  meydançaların, piyada keçidlərin, xarici pilləkənləri döşənilməsi üçün  elementlərin istehsalında.

Aeff 370-dən 740 Bk/kq-a qədər olduqda – istehsalat  binalarının  xaricdən üzlənməsində məmulatların, memorial  qurğuların,  meydançaların, piyada keçidlərin, xarici pilləkənləri döşənilməsi üçün  elementlərin istehsalında.

Lazım gələrsə, ölkə ərazisində fəaliyyətdə olan milli normalarda  təbii radionuklidlərin effektiv aktivliyinin yekun xüsusi qiyməti yuxarıda göstərilən normalar həddində dəyişilə bilər.

5.8  Dağ süxurlarının  dekorativlik  xüsiyyətələri, onların rəngli,  strukturası və  teksturası- naxışı  ilə səciyələnirlər. Dekorativlik göstəricisi –Ad hər əlamət üzrə azaldıcı əmsalla  düzəldilmiş (korektə edilmiş) bal qiymətlərinin cəmi kimi  kvalimetrik üsulla təyin edilir.

Dekorativliyin-Ad yekun qiymətindən asılı olaraq dağ süxurları siniflərə bölünür.

I ( yüksək dekorativlilər)-Ad 32 baldan artıq,

II (dekorativlilər) –Ad  23-dən yüksək, daxili olmaqla 32 bala qədər;

III ( az dekorativlilər)-Ad 15-dən yüksək, daxil olmaqla 23 bala qədər;

IV (dekorativliyi olmayanlar) Ad  15-dan az

Dekorativliyi  I və II sinif  olan  dağ süxurlarından  ibarət  bloklar, bütün növ üzlük  inşaat – memarlıq və  başqa məmulatların  istehsalı üçün istifadə olunur. Dekorativliyi III sinif olan dağ süxurlarından ibarət  blokların  yerli materiallar kimi istehsalın, bu rayonda başqa üzlük  daş yataqları olmadıqda, ərazi  -memarlıq orqanlarının   razıılığı ilə yol verilir. Dekorativliyi  IV sinif olan  dağ süxurlarından ibarət  blokların  hazırlanmasına,  sifarişçinin  razılığı ilə ancaq yerli divar  və yol materiallarının eləcə də müxtəlif cür xalq təlabatı mallarının istehsalatı üçün yol verilir.

5.9 Bloklardan tavaların  xüsusi çıxımına görə təyin olunan texnoloji göstərici  qiymətindən asılı olaraq,  dağ süxurlarından ibarət  bloklar I və II kateqoriyalara ayrılır.

I və II kateqoriyalı bloklardan  mişarlanmış, haşiyələnmiş tavaların xüsusu çıxımının qiyməti A əlavəsində verilir.

5.10 Geoloji kəşfiyyatla müəyyənləşmiş  və blokların istehsalı üçün istifadə olunan dağ süxurunun  petroqrafik  xarakterikstikasına aşağıdakılar əlavə olunmalıdır:

-süxurun adı;

-əmələ gəlməsi(genetik qrupu);

-süxur əmələ gətirən mineralların tərkibi;

-üzlük  materialların uzunmüddətliyinə və dekorativliyinə mənfi  təsir edən  süxur və mineral əlavələrin olması  barədə məlumat sulfidlər (pirit, pirrotin, xalkoprit,  sfalerit, qalenit), sulfatlar (barit, selestin, gips anhidrit), aşınmaya davamlı olmayan dəmir və başqa törəmə  mineralların hidrooksidləri.

Göstərilən əlavələrə malik dağ süxurlarından xarici divarların üzlənməsində, bina və qurğuların döşəməsində istifadə etmək məqsədilə tavaların hazırlanması üçün nəzərdə tutulan blokların istehsalına, ancaq xüsusi tədqiqatların əsasında yol verilir:

- tekstur və struktur əlamətlərinin təsiri;

- mikroçatların qiymətləndirilməsi;

- aşınma izlərinin olub-olmaması, təkrar dəyişiklilər barədə məlumat;

- sərtliyin çox yüksək olması nəticəsində (məsələn,əhəngdaşında silisium dənələrindən ibarət əlavələrin olması), möhkəmliyi az olan süxurların emal çətinləşdirən və eləcə də süxurun emalı vaxtı ovxalanan yumşaq süxur və minerallardan ibarət olan əlavələr haqqında məlumat.

5.11 Xammaldan kompleks istifadə etmək üçün blokların istehsalında əmələ gəlmiş tullantılar ГОСТ 24099 üzrə təbii daşın əsasında dekorativ çınqılın və qumun, ГОСТ 8267 üzrə inşaat çınqılının, ГОСТ 14050 üzrə əhəng tozunun, ГОСТ 4416 üzrə qaynaq materialları üçün mərmərlərin istehsalında və başqa məqsədlər üçün istifadə olunur.

5.12  Markalama

5.12.1 Markalama hər blokun iki qonşu üzlərinə, daşın qalınlığına hopmayan və yuyulmayan boya ilə çəkilir.

5.12.2 Markalamaya aşağıdakı göstəricilər əlavə olunur;

- blokun indeksi (yatağın adını birinci hərfi və blokun nömrəsi);

- blokun xətti ölçüsü, m;

- blokun brutto kütləsi (blokun tava ilə birlikdə çəkilişi);

- blokun şərti işarəsi.

IV qrup bloklarda boya ilə indeksi (yatağın adının birinci hərfi və blokun sıra nömrəsi) və blokun həcmi göstərilir.

Lazım olan hallarda, texnoloji göstəricilərinə görə eləcə də blokun təyinatı və kateqoriyasını göstərən əlavə markalamaya yol verilir.

6 QƏBUL QAYDALARI

6.1 Bloklar, istehsal olunduqları müəssisənin texniki nəzarəti tərəfindən qəbul olunmalıdır.

6.2  Blokların qəbulu, partiyalarla həyata keçirilir. Partiya, eyni karxanada, eyni növ müxtəlifliyi olan dağ süxurlarından ibarət olub eyni vaxtda istehlakçıya eyni dəmir yol qatarı ya da gəmi ilə yola salınan bloklar hesab olunur.

Avtomobil nəqiliyyatı ilə yola salınmada gün ərzində bir istehlakçıya göndərilən bloklar partiya hesab olunur.

Blokların qəbulu bir bir həyata keçirilir.

6.3 Göndərilən blokların həcmi, ona uyğun gələn düzbucaqlı paralelopiped  ölçüləri üzrə təyin edilir.

6.4 Nəql etdirmək üçün blokun qabarit ölçüləri, təsir olunan düzbucaqlı  paralelopiped üzrə təyin edilir.

Blokların kütəsi, dəmiryolu və avtomobil tərəzilərində çəkilməklə təyin edilir, binalar olmadıqda isə-süxurun  orta sıxlığını, təsir olunan  və içərisinə sızılmış düzbucaqlı  paralelopipedin  həcmləri arasında orta hesabi qiymətinə bərabər olan blokun şərti həcminə vurmaqla təyin edilir.

6.5 Dağ süxurlarından alınan üzlük tavaların yararlıgı yataqların geoloji  kəşfiyyatı zamanı və həmçinin istehsalçı  müəsissənin ilk dəfə işlətdiyi (qəbul etdiyi) dağ süxurlarından alınan tavaların xüsusi çıxımının göstəricisinə görə qiymətləndirilir.

Qəbul –təhvil sınaqlarında  aşağıdakı  göstəricilər təyin edilir:

-ölçüləri və həcmi;

- formasının düzgünlüyü  və buraxıla bilən kənara çıxma;

-çatların olması.

İldə bir dəfədən az olmayaraq vaxtaşırı sınaqla aşağıdakılar təyin edilir:

-yarımildə  dağ süxurunun sıxılmada möhkəmliyi, su ilə doydurumuş halda süxurun  sıxılmada möhkəmliyinin azalıması,  suhopdurması, orta sıxlığı;

-İldə şaxtayadavamlığı, təbii radionuklidlərin  effektiv aktivliyinin xüsusi yekunu,  yeyilməklik, zərbə təsirinə müqaviməti, püskürülmüş süxurların  duza  və  kabonat süxurlarının  isə  turşuya davamlığı.

Möhkəmlik, şaxtayadavamlılıq, suhopdurma və təbii   radionuklidlərin  effektif aktivliyinin,   xususi yekunu kimi  göstəricilər dağ süxurunun  bir növdən başqa növə çıxarılmağı keçdikdə aparılır.

İlkin  dağ süxurunun petroqrafik xarakteristikası və onun dekorativliyi, çililanma qabiliyyəti, sıxılmada möhkəmliyi, su ilə hopdurulmuş halda möhkəmliyinin azalması, yeyilməsi, suhopdurma, orta sıxlığı, eləcədə də püsgürülmüş süxurların duza, karbonat süxurlarının isə turşuya davamlığı, müəyyən edilir.

İsehlakçının tələbi üzrə  dağ süxurunun, eləcədə xətti genişləndirilmənin  temperatur əmsalı Knoop üzrə Sərtliyi, əyilmədə  gərilmə köməkliyi, həqiqi sıxlığı və məsaməliyi təyin edir.

6.6 İstehlakçı  hazırki standartla  müəyyən edilmiş keyfiyyətə nəzarət qaydalarını və sınaq üsullarını  tətbiq etməklə, blokar üzərində kontrol yoxlama aparmağa  ixtyarı var, burada,  bloklardan tavaların xüsusi çıxımına görə texnoloji nəzarət isə, istehsalçı-müəsissənin nümayəndəsinin iştirakı ilə aparılır.

Sınağın aparılması üçün  bloklar, təsadüfi  seçmə yolu ilə ayrılır. Əgər blokların texnoloji sınağından alınan nəticələr A  əlavəsində göstərilənlərdən az alınarsa onda bu partiyadan götürülmüş daha bir blok təkrar bir sınaqdan keçirilir. Əgər ikinci dəfə aparılan sınaqların nəticələri qeyri kafi alınarsa, onda partiya braklaşdırılır və ya da  blokun texniki-iqtisadi cəhətdə  məqsədə uyğun istifadəsi haqqında birgə qərar qəbul edilir.

6.7 Göndərilən blokların hər partiyası, keyfiyyət haqqında aşağıdakılar qeyd olunan sənədlə müşayət olunmalıdır.

-blokun şərti işarəsi;

-istehsalçı müəssisənin adı və  ünvanı;

-sənədin nömrəsi və verilmə tarixi;

-bolkların həcmi və kütləsi;

-partiyanın nömrəsi və yatağın adı;

-5.3 - 5.6 maddələr üzrə blokların fiziki- mexaniki göstəriciləri;

-blokların hazırlandığı  dağ süxurlarının radiasion qiyməti;

-hazırki standartın işarəsi, elecədə istehlakçının  tələb etdiyi göstəricilər.

7 SINAQ ÜSULLARI

7.1 Blokların ölçülərinə, həndəsi formasının düzgünlüyünə və  səthlərinin keyfiyyətinə nəzarət etmək üçün aşağıdakı  ölçü alətləri  tətbiq edilir: ГОСТ 3749 üzrə 900 –li  yoxlama bucağı; ГОСТ 8026 üzrə yoxlama xətkeşi; ГОСТ 467 üzrə ölçü metal xətkeş; ГОСТ 7502 üzrə  ölçü metal ruletka.

7.2 Blokların uzunluğu, eni və hündürlüyü,  xətası 20mm-ə qədər olan uzunluğu 1,0 m-dən az olmayan metal xətkeşlə  və ya metal ruletka ilə təyin edilir.

Blokun həcmi, daxil edilmiş düzbucaqlı  paralellopipedin  ölçüləri üzrə hesabalanır.

Hesablamaların nəticələri vergüldən sonra ikinci işarəyə qədər yuvarlaqlaşdırılır.

Perpendikulyardan kənara çıxma bloku qonşu üzlərinə günyə (bucaq) qoyub, əmələ gəlmiş işiq zolağının kəmiyyətini  xətkeşlə  ölçərək təyin edilir.

7.3 Bloklarda çatların olması, onun üzlərini vizual  müşahidə etməklə təyin edilir.

Çatların uzunluğu metal xətkeşlə, eni on dəfə  böyüdən  lupa və mikrometrik şkala ilə ölçülür.

7.4  Blokların hazırlandığı  dağ  süxuralrının  sınağı  ГОСТ 30629 üzrə aparılır.

7.5  Xətti  genişlənmənin temperatur əmsalı 0 – dan  800 C-yə qədər  temperatur diapazonunda ГОСТ 10978 üzrə təyin edilir.

7.6 Blokların hazırlandığı  dağ süxurlarının  təbii  radionuklidlərin effektif akivliyinin xüsusi yekunu ГОСТ 30108 üzrə təyin edilir.

8 NƏQL EDİLMƏ VƏ SAXLAMA

8.1 Bloklar tarazsız nəql edilir. Blokların yükələnməsi və boşaldılması mexanikləşdirilmiş  üsulla  yerinə yetirilməlidir. Blokların  yüklənməsində və  boşaldılmasında  onların  tipinin, künclərinin üzünün zədələnmədən və  çirklənmədən mühafizə edən tədbirlər görülməlidir.

8.2  Blokların avtomobil,  dəmiryolu  və su nəqliyyatı  ilə  nəql  etdirilməsi,  istifadə olunan   nəqliyyat növünə  aid  fəaliyyətdə olan  normativ sənədlərin  tələblərinə uyğun həyata keçirilməlidir.

8.3 Bloklar, istehsalçıda  və  istehlakçıda  suyun axıb getməsini təmin edən möhkəm  əsaslı  açıq meydançalarda ya da  ağac altlıqlar  üzərində  çardaq altında saxlanılmalıdır.

Püsgürülmüş süxurlardan ibarət blokların, düzləndirilmiş meydançalarda altlıqlardan (poddonlardan) istifadə etmədən də, yığılmasına yol verilir.

Şaxtaya davamlığı aşağı olan bloklar, ilin qış fəslində temperaturun və atmosfer çöküntülərinin kəskin dəyişməsindən mühafizə edilə bilən şəraitdə saxlanmalıdır.

8.4  Aşağı və orta möhkəmliyə malik süxurlardan ibarət bloklar bir yaruslu ştabellərlə, möhkəm süxurlardan ibarət bloklar – onların arasına mütləq ağac tirlər qoymaqla, üçdən artıq olmayan ayrı-ayrı yaruslarda saxlanmalıdır.

ƏLAVƏ A

(arayış)

Texnoloji göstəricisi

Cədvəl A.1

| Dağ süxurunun adı | 300x300x20mm ölçülü mişarlanmış haşiyələnmiş tavaların xüsusi çıxımı m2/m3, az olmayaraq |
| --- | --- |
|  | I kateqoriya | II kateqoriya |
| Qranit, qranodiorit, diorit, sienit, diabaz, porfirit | 25 | 16 |
| Qabbro, labradorit, qneys, liparit, traxit, kvarsit. Kvarsitli qumdaşı | 20 | 12 |
| Ağ, boz-ağ və boz mərmər | 22 | 16 |
| Rəngli və qara mərmər və mərmərləşmiş əhəngdaşı, dolomit, konqlomerat, brekçiya, qumdaşı, felzitli tuf | 15 | 10 |
| Vulkanik tuf, travertin, əhəngdaşı, balıqqulaqlı əhəngdaşı | 18 | 15 |
| Gips daşı | 12 | 8 |

УДК 691.2-412:006.354 ОКС 91.100.20 Ж 16 ОКСТУ 5714 Əsas sözlər: dağ süxurlarından ibarət bloklar, üzlük tavalar, inşaat-memarlıq məmulatları, yol kənarına düzülən daşlar, memorial məmulatlar