AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT STANDARTI

GİL XAMMALI

Gillərin bişməsinin təyini üsulu

AZS 573.9 – 2011

(ГОСТ 21216.9-93)

Rəsmi nəşr

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi

M ü q ə d d i m ə

- Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyi Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin  S.Ə.Dadaşov adına Elmi-Tədqiqat və  Layihə-Konstruktor İnşaat Materialları İnstitutu tərəfindən İşlənİlİb və təqdİm edİlİb.

2.  Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinin  31oktyabr 2011-ci il tarixli,   088  №-li Əmri ilə təsdİq edİlİb.

3.  Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət   Komitəsinin   30 dekabr 2011 -ci  il tarixli,   204  №-li  əmri ilə qüvvəyə mİnİb.

4.   Bu standart ГОСТ 21216.9–93 “Сырье глинистое. Метод определения спекаемости глин” Dövlətlərarası standartın Azərbaycan dilinə autentik tərcümə edilməsi üsulu ilə işlənib hazırlanmışdır.

5.       İLK DƏFƏ TƏTBİQ EDİLİR.

Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin icazəsi olmadan bu dövlət standartının rəsmi nəşr kimi bütövlüklə və ya hissə-hissə yenidən çap olunması, surətlərinin çıxarılması  və yayılması qadağandır.

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT STANDARTI

GİL   XAMMALI

Gİllərİn bİşməsİnİn

təyİnİ üsulu

СЫРЬЕ ГЛИНИСТОЕ

Метод определения                                                     AZS 573.9 – 2011 спекаемости глин                                                    (ГОСТ 21216.9-93)

CRAY RAW MATERIALS

Method for determination of

sintering power of clays

Tətbiq edilmə tarixi 30 dekabr 2011

Bu standart keramika sənayesi üçün gil xammalında gillərin bişməsinin təyini üsulunu müəyyən edir.

Üsul gillərin bişməsini xarakterizə edən, su udumun və guman olunan sıxlığın təyini üsuluna əsaslanır.

1 NÜMUNƏLƏRİN SEÇİLMƏSİ

1.1 Nümunələrin seçilməsi üsulu- ГОСТ 21216.0-ya görə.

2 SINAQ  VASİTƏLƏRİ

2.1 Aparatlar və materiallar.

4-cü sinif dəqiqlikli laboratoriya tərəzisi.

(105-110)0C temperatura qədər qızmanı təmin edə bilən quruducu şkaf.

8000C temperatura qədər qızan, termotənzimləyicili elektrik mufel sobası.

13500C temperaturuna qədər qızan termotənzimləyicili elektrik mufel sobası.

Metal və ya mərmər lövhələr.

Ölçüləri 60x30x10 mm itələyicisi olan presləmə qəlibləri.

ГОСТ 166-ya görə ştangenpərgar.

İplik parçalar.

3 SINAĞA    HAZIRLIQ

3.1 Sınağa hazırlıq - ГОСТ 21216.0-ya görə.

3.2 Normal işçi qatılıqlı kütlənin hazırlanması.

3.2.1 Sınaq üçün ayrılmış nümunədən 3 kq olan çəki ayırıb, qatı plastik kütlə alınana qədər su əlavə edib, pasta alınana qədər qarışdırılır. Su az miqdarda əlavə

etdikdə, gil kütləsi ələ yapışır və əldə iz buraxır. Gil kütləsi ələ yapışmamalı və əlin arxa tərəfində iz qoymamalıdır.

3.2.2 Hava qabarcıqları çıxana kimi, kütləni əzişdirib, polietilen və ya nəmləndirilmiş parça ilə üstünü örtüb, 24 saat müddətinə saxlanılır.

3.3 Hazırlanmış kütləni lövhəni örtən yüngülcə isladılmış iplik parça üzərinə keçirib, üstdən kütləni yüngülcə isladılmış parça ilə örtürlər. Qabaqcadan lövhəyə kütlə plastının qalınlığını qeyd etmək üçün qalınlığı (10+0,5)mm ensiz taxta yerləşdirilir. Sonra kütlə döyəclənir və ya yayılır, ensiz taxta səviyyəsındə artıq kütləni nazik məftillə çıxardıb, səthi hamarlayıb, parça ilə birlikdə yuxarı hissəni aşağı keçirib yenə də hamarlayırlar.

Kütlənin arası 3mm olan vərdənələrdə işlənilməsi ilə plastiki hazırlığına yol verilir.

3.4 Hazırlanmış plastik kütlədən ümumi ölçüləri 60x30x10 mm olan itələyicisi olan qəlibdən nümunələr kəsilir. Nümunələrin kənarları maşın yağı və ya vazelin  vasitəsilə yüngülcə yağlanır. Nümunələrin qəliblənməsi vakuum presində də aparıla bilər.

4 SINAĞIN  APARILMASI

4.1 Nümunələr düz səhtdə yerləşdirilir, aralarındakı məsafə 50 mm olan, dioqanal üzrə ştangenpərgar vasitəsi ilə qeydlər aparılır. Bundan sonra nümunələr 24 saat müddətində havada, daha sonra 1% qalıq nəmliyi qalana qədər quruducu şkafda ( 105-110 )0C temperaturunda qurudulur. ГОСТ 19609.20 tələblərinə uyğun olaraq, qurudulmuş nümunələrdə qeydlər arasındakı məsafə ölçülərək, yığılma təyin olunur.

4.2 Nümunələr laboratoriya elektrik sobasına yerləşdirilir. Sobanın altına və hər nümunə cərgəsinə gil-torpaq səpərək, aşağıdakı temperaturlarda  yandırılır:

-tezəriyən gillər üçün -900;950;1000;1050;1100;1150 0C-yə qədər;

-çətinəriyən və odadavamlı gillər üçün-1000;1050;1100;1150;1200;1250 0C;

Zərurət olarsa, gillər-1300;13500C-yə qədər yandırıla bilər.

5 NƏTİCƏLƏRİN    İŞLƏNMƏSİ

5.1 Yanmanın maksimum temperaturunu, yanığın nişanələri ilə (nümunənin deformasiyaya uğraması, köpmə, parıltı ilə) və güman olunan sıxlığın başlanğıcının enməsi ilə müəyyən etmək olur.

Hər bir son temperaturada 3-dən az olmamaq şərti ilə nümunələr yandırılır.

Temperaturun qaldırılması dəqiqədə 30C sürəti ilə aparılır. Son temperaturda nümunələr 30 dəqiqə müddətində saxlanılır, sonra hər bir gil nümunəsindən 3 ədəd

nümunə çıxarılıb, 8000C temperaturunda qızdırılmış mufel sobasına yerləşdirilir,

otaq temperaturuna qədər soyudulur, ümumi və yanmış yığılmanı təyin etmək üçün

iki qeyd arasındakı məsafə ölçülür, suudması təyin olunur. ГОСТ 2409-a görə

sıxlıq təyin olunur.

Temperaturun təyini ГОСТ 9109-a görə aparılır.

İSTİNAD OLUNAN NORMATİV-TEXNİKİ  SƏNƏDLƏR

| Istinad olunan NTS-in işarələri | Bəndin nömrəsi |
| --- | --- |
| ГОСТ 166-89 ГОСТ 2409-80 ГОСТ 9109-81 ГОСТ 19609.20-79 ГОСТ 21216.0-93 | 2.1 5.1 5.1 4.1 1.1;3.1 |

УДК 666.32: 536.421.5: 006.354 А59 ОКСТУ 0709